湖州师范学院教师教育学院人形机器人技术创新中心项目谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院教师教育学院人形机器人技术创新中心项目（预算5万）

2、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人形机器人舵机 | 铝齿镀钛新型轻型舵机，铝制舵盘 可180度自由旋转，扭力>=16kg.cm | 个 | 120 | IST-MP01 |
| 2 | 小型雕刻机 | A4幅面铝合金雕刻机,配置雕刻机上位软件，水冷系统 | 台 | 1 |  |
| 3 | 小型折弯机 | 间隙（0～3mm)可调，带角度控制螺栓，可90度弯折最大宽度300mm、厚度2.0mm的钛合金板。 | 台 | 1 | ZBL300B |
| 4 | 人形机器人控制主板 | ISTDC02,带低压报警功能，带遥控手柄 支持传感器模式，机器人具有感知功能，不需编程即可根据4路数字传感器执行不同的动作组；支持蓝牙模式，不需要连线即可在线控制机器人；机器人具有舵机保护功能，当舵机堵转时蜂鸣器能够报警并自动断电，保护舵机不被烧坏；机器人具有低压报警功能，电压低于一定值时自动报警，避免电池过放损坏；机器人具有多机器人协同功能，通过B值调节不同机器人之间的位置差异，从而达到动作无修改移植。 | 个 | 10 |  |
| 5 | 人形机器人锂电池 | 2000mah,放电倍数5C,双电池可连续使用3小时以上。 | 个 | 20 | ISTBT03 |
| 6 | 钛合金 | 双面镀膜，2cm厚，钛合金 | M2 | 50 |  |
| 7 | 有机塑料板 | 5cm厚 | M2 | 10 |  |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、投标代表法人委托书及身份证原件（复印件）；

5、售后服务承诺书；

三、投标文件递交、开标时间：2014年5月13日上午9:40开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期

1、交货期限为： 2014年6月19日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年5月19日