湖州市中心血站等单位

采血车等设备采购项目询价文件

询价文件编号：HZXJ2015-4

| 采 购 人： | 湖州市中心血站等单位 |
| --- | --- |
| 集中采购 代理机构： | 湖州市公共资源交易中心政府采购分中心 |
| 日 期： | 二○一五年三月二十七日 |

目     录

询价采购公告	2

前 附 表	6

第一章  询价须知	7

第二章  采购内容	8

一、采购项目	8

二、对采购设备的要求	21

三、对供应商的要求	21

四、对询价采购文件的审查和响应性的确定	22

五、成交通知	24

六、成交后需接受下列条件	24

第三章  采购合同	25

第四章  报价文件格式组成	29

湖州市中心血站等单位采血车等设备采购项目

询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心受湖州市中心血站等单位的委托，就采血车等设备采购项目进行询价，欢迎国内合格的供应商前来报价。

- 询价项目编号:HZXJ2015-4

- 询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

第一标项：湖州市中心血站

采血车1  数量：1辆  预算：人民币70.00万元

采血车2  数量：1辆  预算：人民币80.00万元

预算合计：人民币150.00万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]226号、227号）

第二标项：湖州师范学院

相机  数量：1批  预算：人民币1.70万元

（财政审批编号: 2015080）

第三标项：湖州师范学院

交换机  数量：1批  预算：人民币2.30万元

（财政审批编号: 2015081）

第四标项：湖州师范学院

一体机、打印机等  数量：1批  预算：人民币3.05万元

（财政审批编号: 2015082）

第五标项：湖州市殡仪馆

相机  数量：1套  预算：人民币0.50万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]223号）

三、询价供应商资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

（一）能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

（二）投标保证金（第一标项：人民币15000元整）已提交，其它标项除外。

四、询价文件的发售时间及地点等：

1、询价文件发售时间：2015年3月27日至2015年4月2日(双休日及节假日除外)上午：8:30-11:30，下午：14:00-16:30。

2、获取询价文件地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）三楼政府采购窗口。

3、询价文件售价(元)：免工本费。

五、询价响应截止时间：2015年4月9日9:00。

六、报价文件提交地点：浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市凤凰路800号，届时详见一楼大厅公告栏）。

七、报价时间：2015年4月9日9:00。

八、报价地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）开标室。

九、投标保证金：

第一标项：人民币15000元整，

其它标项除外。

交付方式:现金/汇票/支票/银行转帐；

收款单位（户名）:湖州市公共资源交易中心政府采购分中心；

开户银行：建行湖州经济技术开发区支行；

银行账号：33001649135050001649。

十、其他事项：

（一）、报名及认购询价文件时请携带以下证件资料（复印件均须加盖公章）：

1、经有关部门年检通过的企业营业执照、税务登记证及社会保险登记证（副本原件、复印件各一份）；

2、供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载并填写，原件一份）；

3、法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证明（原件）；

4、供应商名称、地址、联系人、联系电话；

5、提供检察机关出具的有效期内的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（原件、复印件）；

6、投标保证金（第一标项：人民币15000元整），其它标项除外。

（二）、询价文件发售截止时间后至询价截止时间日前二天(即2015年4月7日16:30前)允许潜在供应商前来认购询价文件。

（三）、窗口联系人：武女士，电话（传真）：0572-2220022

（四）、采购单位联系人：

第一标项：    杨先生     电话：0572-2129280

第二标项：    王女士     电话：0572-2321536

第三标项：    王女士     电话：0572-2321536

第四标项：    王女士     电话：0572-2321536

第五标项：    顾先生     电话：15305720922

（五）、本次招标有关信息刊登在：

中国政府采购网    http://www.ccgp.gov.cn/

浙江省政府采购网  http://www.zjzfcg.gov.cn/

湖州市行政服务网  http://xzfw.huzhou.gov.cn/

（六）、户名：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

开户银行：建行湖州开发区支行

银行帐号：33001649135050001649

联系方式

采购代理机构名称：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）

联系人：陈先生

联系电话：0572-2220019

传真：0572-2220019

特此公告

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

2015年3月27日

# 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市中心血站等单位采血车等设备采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见本询价文件第二章 |
| 3 | 供货地点 | 采购单位指定地点 |
| 4 | 供货期限 | 详见询价文件 |
| 5 | 投标保证金 | 第一标项：人民币15000元整， 其余标项除外。 |
| 6 | 履约保证金 | 成交金额的10% |
| 7 | 询价截止时间 | 2015年4月9日9:00 |
| 8 | 询价时间 | 2015年4月9日9:00 |
| 9 | 询价地点 | 浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市凤凰路800号，届时详见一楼大厅公告栏）。 |
| 10 | 询价文件份数 | 正本一份，副本一份。 |
| 11 | 询价文件递交地点 | 湖州市公共资源交易中心开标室（届时详见一楼大厅公告栏），逾期不予受理。 |
| 12 | 质保期 | 详见询价文件 |
| 13 | 询价有效期 | 60日历天 |
| 14 | 集中采购机构 联系人 | 陈先生，联系电话：0572-2220019，传真：0572-2220019。 |

# 第一章  询价须知

（一）概况

1、项目名称：湖州市中心血站等单位采血车等设备采购项目

2、采购人：湖州市中心血站等单位

3、监管部门:湖州市财政局

4、项目资金来源：上述货物已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

5、集中采购机构：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

6、采购内容：详见第二部分

7、采购方式:询价采购

（二）合格的供应商

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

1、能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

2、投标保证金（第一标项：人民币15000元整）已提交，其它标项除外。

（三）询价费用

被询价供应商应自行承担所有参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第二章  采购内容

## 一、采购项目

第一标项：湖州市中心血站

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血车1 | 1 | 辆 | 报价不得超过相应预算 |
| 2 | 采血车2 | 1 | 辆 | 报价不得超过相应预算 |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

（一）采血车1：

1、品牌：宇通，型号：ZK5156XYL4 采血车

| 基型车信息及参数 | 车 型 信 息 | 底盘 | 发动机型号 | 额定功率(kW/rpm) | 最大净功率(kW/rpm) | 额定扭矩(N.m/rpm) | 排量(L) | 整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | 接近角/离去角° | 发动机型式 | 最高车速 Km/h | 额定载客人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 整车 | 前轴/后轴 | 整车 | 前轴/后轴 |  |  |  |  |
|  |  | ZK6107CR9 | YC6J245-42 | 180/2500 | 171/2500 | 890/1200-1700 | 6.494 | 12100 | 3610/8490 | 15000 | 5500/9500 | 9/9 | 六缸水冷直喷增压中冷 | 100 | 6 |
|  | 基 本 参 数 | 总长*总宽（mm） | 10690*2500 | 油耗(L/100km) （限定工况） | 24(限定工况下) |
|  |  | 总高（mm） | 3680 | 制动距离(v=30km/h) | ≤10 |
|  |  | 车厢内高（mm） | 2050 | 最小转弯直径(m) | ≤24 |
|  |  | 轴距（mm） | 5250 | 最大爬坡度(%) | 30 |
|  |  | 轮距前/后(mm) | 2030/1860 | 最小离地间隙(mm) | 220 |
|  |  | 前悬/后悬(mm) | 2290/3150 | 行李仓容积(m3) |  |
|  |  | 底盘厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 油箱容积(L) | 200 |
|  |  |  |  | 发动机位置 | 后置 |
| 基型车配置 | 项 目 | 标 准 配 置 | 选 装 配 置 |
|  | 底 盘 配 置 | 离合器 | 单片干式离合器总成，摩擦片外径420，液压远距离操纵，带气助力 |  |
|  |  | 变速器 | 杭齿HC6S-95变速箱,双软轴远距离操纵 |  |
|  |  | 前桥 | 国产桥/5.5T，盘式制动 |  |
|  |  | 后桥 | 国产桥/9.5T，鼓式制动 |  |
|  |  | 车架 | 三段式结构，前、后段槽型断面大梁，中段桁架式结构 |  |
|  |  | 悬架系统 | 板簧悬架，前悬架带横向稳定杆，前后双向作用筒式减震器 |  |
|  |  | 转向系统 | 整体式动力转向,方向盘上下前后可调 |  |
|  |  | 制动系统 | 前后独立双回路气制动，弹簧储能驻车制动，国产制动间隙自动调整臂，特尔佳TB17缓速器，WABCO ABS |  |
|  |  | 轮胎 | 10R22.5 |  |
|  |  | 其它 | 无 |  |
|  | 车 身 及 电 器 配 置 | 车身结构 | 半承载式,辊压成形预应力涨拉蒙皮,全金属车身，平地板结构 |  |
|  |  | 车身内饰 | 简化内饰，整体式空调风道，简易出风口，蓝色上下抽拉式窗帘（驻车使用，行车收起） |  |
|  |  | 车门及门泵 | 前门气动单扇外摆门，全铝上翻式侧舱门，前门活动踏步 |  |
|  |  | 车窗 | 全封闭粘接玻璃，两侧最后推拉窗 |  |
|  |  | 座椅 | 带减震司机椅, 导游椅 |  |
|  |  | 空调系统 | 科林空调，制冷量28000 Kcal/h |  |
|  |  | 暖风系统 | 非独立强制散热水暖 |  |
|  |  | 除霜系统 | 发动机余热除霜 |  |
|  |  | 视听系统 | 硬盘播放机， 17″液晶显示器(前顶安装) |  |
|  |  | 后视系统 | 电动兔耳后视镜, 彩色倒车监视器 |  |
|  |  | 灯具 | 整体式前大灯 |  |
|  |  | 雨刷器 | 对刮式雨刷器 |  |
|  |  | 服务设施 | 电子钟（带温/湿度）、乘客门遥控门锁，行车记录仪（带GPS），3G无线网络 |  |
|  |  | 电器线路 | 24V、单线制、负极搭铁 |  |
|  |  | 起动机 | 24V电磁操纵型 |  |
|  |  | 蓄电池/发电机 | 免维护蓄电池195AH两只/150A发电机+120A发电机 |  |
|  |  | 其它 | 国产素色面漆、换气扇顶风窗1个、发动机仓内自动灭火设备 |  |
| 采血车专用设备设施 | 专用设备 | 专用设备 | 松下MPR312D(CN)/340L储血冰箱（原三洋品牌）1台 |  |
|  | 专用设施 | 工作设施 | 工作台（不锈钢，高度800mm）3个，采血台（不锈钢,结构参考客户提供图片）2个，热合台（不锈钢，高度800mm）1个，可调扶手采血椅4个，可升降护士圆凳7个，长条休息椅（不锈钢低柜，左侧长条休息椅中间顶板可抬起做采血台，参考业务提供图片结构）2个，工作台及柜子材质为304不锈钢 |  |
|  |  | 灯光设施 | 车顶两侧长条灯，采血台上方市电照明灯4个 |  |
|  |  | 服务设施 | 客户自带微波炉1台, 客户自带温热饮水机（安吉尔家用）1台、饮水机、垃圾箱连体柜（不锈钢,高度1100mm）1个，储物柜1件（不锈钢，1100mm高，上抽屉下柜门），后高地板储物柜（不锈钢，左右柜门，中间抽屉）1个，洗手池1套(内置净/污水箱，带毛巾架)，衣帽钩5个，垃圾桶3个，老肯KDSJ-B60空气消毒机1台，西奥多FM-1209风幕机1台。 |  |
|  |  | 发电设施 | 客户自带 SH11000汽油发电机1台，提供抽拉机构1套。 |  |
|  |  | 空调设施 | 格力嵌入式空调2套（制冷量3匹/套 ） |  |
|  |  | 配电设施 | 充逆变一体机，50m电缆盘, 配电箱（含漏电保护器、空气开关、开关电源（220转24V）），插座等 |  |
|  |  | 结构设施 | 不锈钢护栏（扶手） |  |
|  |  | 其它 | 无 |  |
|  | 备注 |  |  |

# 2、车内平面布置图

（二）采血车2：

1、品牌：宇通，型号：ZK5180XYL1 采血车

| 基型车信息及参数 | 车 型 信 息 | 底盘 | 发动机型号 | 额定功率(kW/rpm) | 最大净功率(kW/rpm) | 额定扭矩(N.m/rpm) | 排量(L) | 整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | 接近角/ 离去角° | 发动机 型式 | 最高车速 Km/h | 乘员数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 整车 | 前轴/后轴 | 整车 | 前轴/后轴 |  |  |  |  |
|  |  | ZK6122HBA | YC6L310-42 | 228/2200 | 218/2200 | 1150/1200-1700 | 8.424 | 14000 | 4600/9400 | 17750 | 6250/11500 | 8.5/9 | 直列六缸直喷水冷 | 100 | 8 |
|  | 基 本 参 数 | 总长*总宽（mm） | 12000×2550 | 油耗(L/100km) （限定工况） | 24 |
|  |  | 总高（mm） | 3750 | 制动距离(v=30km/h) | <10 |
|  |  | 车厢内高（mm） | 2080 | 最小转弯直径(m) | ≦22 |
|  |  | 轴距（mm） | 6050 | 最小离地间隙(mm) | 200 |
|  |  | 轮距前/后(mm) | 2020/1860 | 油箱容积(L) | 300 |
|  |  | 前悬/后悬(mm) | 2620/3330 | 发动机位置 | 后置 |
|  |  | 底盘厂家 | 宇通客车股份有限公司 |  |  |
| 基型车配置 | 项 目 | 标 准 配 置 | 选 装 配 置 |
|  | 底 盘 配 置 | 离合器 | 国产离合器，摩擦片外径430，液压远距离操纵，带气助力 |  |
|  |  | 变速器 | 国产变速箱，带同步器六档机械，两软轴远距离操纵 |  |
|  |  | 前桥 | 国产7.5T，盘式制动器 |  |
|  |  | 后桥 | 国产11.5T，鼓式制动器 |  |
|  |  | 车架 | 三段式结构 |  |
|  |  | 悬架系统 | 多片簧，前悬架带横向稳定杆，前后双向作用筒式减震器 |  |
|  |  | 转向系统 | 整体式动力转向，国产转向器，方向盘上下前后可调 |  |
|  |  | 制动系统 | 前后独立双管路气制动，断气刹弹簧储能驻车制动，WABCO ABS ，特尔佳TB21缓速器 |  |
|  |  | 轮胎 | 295/80R22.5，双钱无内胎子午线轮胎 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
|  | 车 身 及 电 器 配 置 | 车身结构 | 半承载式,冷弯型钢骨架，预应力涨拉蒙皮，平地板结构 |  |
|  |  | 车身内饰 | 简化内饰，整体式空调风道，蓝色上下抽拉式窗帘（驻车使用，行车收起），简易出风口 |  |
|  |  | 车门及门泵 | 前气动单扇外摆门，国产门泵，行李仓手动上翻门 ，前门活动踏步 |  |
|  |  | 车窗 | 全封闭粘接玻璃（两侧隔一块玻璃一个推拉窗） |  |
|  |  | 座椅 | 司机椅，导游椅 |  |
|  |  | 空调系统 | 科林顶置非独立空调（28000 kcal/h） |  |
|  |  | 暖风系统 | 非独立强制散热水暖 |  |
|  |  | 除霜系统 | 发动机余热除霜 |  |
|  |  | 视听系统 | 硬盘播放器+19寸固定液晶电视（固定在前顶） |  |
|  |  | 后视系统 | 电动一长一短杆式后视镜，彩色倒车监视器 |  |
|  |  | 灯具 | 整体式前大灯 |  |
|  |  | 雨刷器 | 高档对刮式雨刷器 |  |
|  |  | 服务设施 | 乘客门遥控门锁，换气扇顶风窗2个，电子钟（温/湿度显示），行车记录仪（带GPS），3G网络 |  |
|  |  | 电器线路 | 24V、单线制、负极搭铁 |  |
|  |  | 起动机 | 24V、电磁操纵型 |  |
|  |  | 蓄电池/发电机 | 195Ah 两只/28V 150A 1个，150A(空调用)发电机 |  |
|  |  | 其它 | 国产素色漆、发动机仓内自动灭火设备 |  |
| 改装部分 | 专用 设备 | 专用设备 | 松下MPR312D(CN)/340L储血冰箱（原三洋品牌）1台 |  |
|  | 专用设施 | 工作设施 | 工作台（不锈钢，高度800mm）4个，采血台（不锈钢,结构参考客户提供图片）3个，热合台（不锈钢，高度800mm）1个，可调扶手采血椅6个，可升降护士圆凳9个，长条休息椅2个（不锈钢底柜，左侧1个长条休息椅中间顶板可抬起做采血台，参考业务提供图片结构），工作台及柜子材质为304不锈钢 |  |
|  |  | 灯光设施 | 车顶两侧长条灯，采血台上方市电照明灯4个 |  |
|  |  | 服务设施 | 客户自带微波炉1台, 客户自带温热饮水机（安吉尔家用）1台、饮水机、垃圾箱连体柜（不锈钢,高度1100mm）1个，储物柜1件（不锈钢，1100mm高，上抽屉下柜门），后高地板储物柜（不锈钢，左右柜门，中间抽屉）1个，洗手池1套(内置净/污水箱，带毛巾架)，衣帽钩5个，垃圾桶3个，老肯KDSJ-B60空气消毒机1台，西奥多FM-1209风幕机1台。 |  |
|  |  | 市电发电设施 | 客户自带 SH11000汽油发电机1台，提供抽拉机构1套。 |  |
|  |  | 市电空调设施 | 格力嵌入式空调2套（制冷量3匹/套 ） |  |
|  |  | 市电配电设施 | 充逆变一体机，50m电缆盘, 配电箱（含漏电保护器、空气开关、开关电源（220转24V）），插座等 |  |
|  |  | 结构设施 | 不锈钢护栏 （扶手） |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 备注 |  |

# 2、车内平面布置图

质保期：车辆的质保期参照国家对车辆质保的要求，仪器设备等质保期要求不少于二年；

供货期：合同签订后60日内；

付款方式：合同签定后预付中标价的10%（定金10%），车辆送到验收合格后支付中标价的70%，车辆正常行使30天后余款一次性付清；

采购单位联系人：杨先生，电话：0572-2129280。

第二标项：湖州师范学院

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机 | 1 | 批 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码摄像机1 | 产品类型：高清摄像机 传感器类型：Exmor R CMOS 传感器尺寸：（1/3.95）英寸 最大像素：659万 有效像素：614万 影像处理器：BIONZ X 光学变焦：12倍 数字变焦：160倍 扩展变焦；清晰影像缩放：24倍 镜头特点：索尼G镜头 实际焦距：f=2.9-34.8mm 等效35mm焦距 动态模式：26.8-321.6mm（16:9） 静态模式：26.8-321.6mm（16:9），32.8-393.6mm（4:3） 最大光圈：F1.8-F3.4 镜头盖：有（电动） 液晶屏类型：旋转屏 液晶屏尺寸：3英寸 液晶屏像素：92.1万 液晶屏描述：16:9模式旋转角度约270° 摄像性能 逐行扫描模式：HD模式：50p/25p，逐行扫描记录 MP4模式：25p，逐行扫描记录 录制格式 图片：JPEG（DCF Ver.2.0兼容，Exif Ver.2.3 兼容， MPF 基线兼容） 视频：AVCHD ver.2.0 兼容：MPEG4-AVC/H.264 MP4： MPEG-4 AVC/H.264 白平衡：自动，预设（一键式，户外，室内） 曝光控制：支持自动逆光补偿 防抖性能：平稳光学防抖 无线性能：WiFi（IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz band）） 存储介质：SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 存储容量：64GB 电池性能：电池类型 锂电池（NP-FV-50）配件：原装相机包一个 | 套 | 2 |  |
| 2 | 数码相机 | 主要性能 产品类型 微单 产品定位 套装相机 操作方式 全手动操作 传感器类型 背照式CMOS 传感器尺寸 1英寸 最大像素数 1839万 影像处理器 EXPPED 4A 最高分辨率 5232×3488 高清摄像 全高清（1080） 镜头特点 镜头类型 伸缩式 等效35mm焦距 27-81mm 镜头结构 7组9片（包括4枚非球面镜片组件，1枚ED镜片组件以及HRI镜片组件） 镜头说明 镜头型号：1 尼克尔 VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD，实际焦距：f=10-30mm 广角镜头 是 长焦镜头 否 对焦方式 混合式对焦系统（反差式对焦，相位检测式对焦） 镜头伺服：自动AF-S/AF-C选择（AF-A），全时AF（AF-F），单次AF（AF-S），连续AF（AF-C），手动对焦（MF） 对焦区域 单点，自动区域，主体追踪 对焦点数 171点（中央105点支持相位侦测） 最大光圈 F3.5-F5.6 显示功能 显示屏类型 触摸屏，高清屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 103.7万像素液晶屏 无线性能 WiFi 电池类型 锂电池（EN-EL22） 机身颜色 白色 外形尺寸 99.5×60×28.5mm（不包括凸出部分） | 套 | 1 |  |

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：王女士，电话：0572-2321536。

第三标项：湖州师范学院

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1 | 批 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机1 | 产品类型智能交换机/应用层级二层/传输速率1000Mbps/交换方式存储-转发/背板带宽192Gbps/包转发率30Mpps/传输模式支持全双工 端口参数: 端口结构非模块化/端口数量20/端口描述16个10/100/1000Base-T以太网端口/4个1000Base-X SFP千兆以太网端口/控制端口1个Console口 | 台 | 3 |  |
| 2 | 交换机2 | 产品类型网管交换机/应用层级二层/传输速率10/100/1000Mbps/交换方式存储-转发/背板带宽240Gbps/包转发率78Mpps 端口参数 端口结构非模块化/端口数量52个/端口描述48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个/1000Base-X SFP千兆以太网端口/传输模式支持全双工 | 台 | 2 |  |

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：王女士，电话：0572-2321536。

第四标项：湖州师范学院

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体机、打印机等 | 1 | 批 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体机 | 多功能商用一体机 主要性能 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 HP 80A(CF280A)：约2700页，HP 80X(CF280X)：约6900页 处理器 800MHz 内存 256MB 网络功能 有线网络打印 双面功能 自动 接口类型 USB2接口（3个） 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 无线打印 HP ePrint，惠普云打印； 打印性能 黑白打印速度 33ppm 打印分辨率 1200×1200dpi 首页打印时间 仅需8秒 打印语言 PCL5e，PCL6，PostScript3，PDF v1.7 月打印负荷 大致5万页 复印性能 复印速度 33cpm 复印分辨率 600×600dpi 连续复印 1-99页 缩放范围 25-400% 扫描性能 扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板+馈纸式 扫描速度 20ppm 光学分辨率 1200×1200dpi 扫描尺寸 平板：216×297mm，ADF：216×381mm 扫描格式 PDF、可搜索PDF、JPG、RTF、TXT、BMP、PNG、TIFF（扫描到USB设备和从前面板扫描到网络文件夹都只支持 JPG 和 PDF） 传真性能 传真控制器 标准配置 传真发送速度 3秒/页 传真分辨率 300×300dpi 传真内存 高达300页 拨号功能 速拨号：多达120个号码，分组拨号：119个 | 台 | 1 |  |
| 2 | 打印机 | 产品类型 黑白激光打印机 产品定位 商用高效 最大打印幅面 A3 最高分辨率 1200x1200dpi 黑白打印速度 大约30ppm 处理器 460MHz 内存 标配：48MB，最大：256MB 网络打印 可选配有线网络打印 双面打印 手动 预热时间 0秒预热 首页打印时间 小于10秒 打印语言 PCL5e，PCL6，PostScript3 打印字体 103种内置可扩展PCL字体 93种内置PostScript字体 月打印负荷 大致5万页 接口类型 USB IEEE1284（并行接口） 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 1年 质保备注 主机1年 | 台 | 1 |  |
| 3 | 扫描仪 | 平板式扫描仪 扫描光源 LED 接口类型 USB接口 扫描方式 CCD 标准分辨率 600×1200 dpi 扫描速度 ≤5秒/张(A3,黑白模式,200dpi) ≤5秒/张(A3,灰度模式,200dpi) ≤5秒/张(A3,彩色模式,200dpi) 扫描幅面 A3 色彩类型 黑白 灰阶(16位输入/8位输出) 彩色(48位输入/24位输出) 尺寸 589mm×428mm×135 mm 重量 7.6kg 功率 <38W | 台 | 1 |  |

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：王女士，电话：0572-2321536。

第五标项：湖州市殡仪馆

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机 | 1 | 套 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

产品类型  微单

产品定位  套装相机

操作方式  全手动操作

传感器类型  Exmor APS HD CMOS

传感器尺寸  APS画幅（23.5*15.6mm）

最大像素数  2500万

有效像素  2430万

影像处理器  Bionz X

最高分辨率  6000×4000

图像分辨率  3:2
L（24M）：6000×4000
M（12M）：4240×2832
S（6M）：3008×2000
16:9
L（20M）（6000×3376）
M（10M）（4240×2400）
S（5.1M）（3008×1688） 纠错

高清摄像   全高清（1080）

等效35mm焦距  24-75mm 纠错

镜头结构  8组9片（1片低色玻璃片和4片非球面镜片）

镜头参数 实际焦距：f=16-50mm

广角镜头  是（超广角）

长焦镜头  否

对焦方式  增强型混合自动对焦（相位检测自动对焦+快速智能自动对焦）
对焦模式：自动AF，单次AF，连续AF，DMF，手动对焦
连续自动对焦锁定
眼控对焦
预测对焦控制
焦点锁定
支持4D对焦

对焦区域  广域，区，中间，自由点（L，M，S）

对焦点数  179点（相位检测自动对焦），25点（对比检测自动对焦）

对焦辅助方式  对焦辅助灯（内置LED，约0.3m-约3.0m）

最大光圈  F3.5-F5.6

显示屏类型  高清屏，翻转屏

显示屏尺寸 3英寸

显示屏像素 92万像素液晶屏

液晶屏特性  亮度控制：手动（±2.0级），晴朗天气
液晶屏视野率：约100%
可调角度：向上约90度，向下约45度

实时取景  支持

取景器类型  电子（XGA OLED）

取景器描述   视野率：约100%
取景器总像素：约144万有效像素
放大倍率：约1.07倍（使用50mm镜头，无限远对焦，屈光度为-1m-1时）
眼距：距目镜约23mm，屈光度为-1m-1时
屈光度调节：-4.0至+3.0m-1

快门类型   电子控制纵走式焦平面快门

快门速度 30-1/4000秒，B门

闪光灯类型  内置

外接闪光灯(热靴)  支持

闪光模式  禁止闪光，自动闪光，强制闪光，低速同步，后帘同步闪光，无线遥控（使用外接闪光灯）

闪光指数  约GN6（ISO 100，以米为单位）

闪光灯回电时间  闪光同步速度；1/160秒

曝光模式  智能自动，增强自动，程序自动，光圈优先，快门优先，手动曝光，动态影像，扫描全景（2D），场景选择

曝光补偿  ±5EV（1/3EV步长）

测光方式  多重测光，中央重点测光，点测光

白平衡  自动，预设（日光，阴影，阴天，白炽灯，荧光灯（暖白色），荧光灯（冷白色），荧光灯（日光白色），荧光灯（日光），闪光灯，水中自动，色温/滤光片，自定义（1，2，3）自定义设置）
色温：2500-9900K，带有滤光片（G7-M7 15段，A7-B7 15段）补偿功能 纠错

感光度  ISO 100-25600，自动（ISO 100-25600）

场景模式  肖像，运动，微距，风景，黄昏，夜景肖像，夜景，手持夜景，动作防抖

其它曝光性能  阶段曝光：连续3张或5张曝光可选
连续阶段曝光，单拍阶段曝光，白平衡阶段曝光，DRO阶段曝光

防抖性能  光学防抖（镜头防抖）

短片拍摄  AVCHD：1920×1080 （50p，平均比特率28Mbps）
AVCHD：1920×1080 （50i，平均比特率24Mbps）
AVCHD：1920×1080 （50i，平均比特率17Mbps）
AVCHD：1920×1080 （25p，平均比特率24Mbps）
AVCHD：1920×1080 （25p，平均比特率17Mbps）
MP4：1440×1080 （25fps，平均比特率12Mbps）
VGA：640×480 （25fps，平均比特率3Mbps）

自拍功能  2秒，10秒，10秒3张，10秒5张 纠错

连拍功能  支持（最高约11张/秒）

特技效果  玩具相机（标准，冷色，暖色，绿色，品红色），流行色彩，分色（彩色，黑白），复古照片，柔光亮调，局部彩色（红，绿，蓝，黄），强反差单色，柔焦（高，中，低），HDR绘画（高，中，低），丰富色调黑白，微缩景观（自动，上，中水平，中垂直，下，右，左），水彩画，插图（高，中，低）

面部识别  支持（人脸检测，人脸登记）

降噪能力  长时间曝光降噪：开/关，快门时间长于1秒时可用
高感光度降噪：强/标准/低可选
多帧降噪：自动，SO 100-51200

画质模式  精细/标准

色彩空间  sRGB，AdobeRGB（特丽魅彩色彩技术）

无线性能  WiFi
智能手机观看，传送至电脑，电视观看

NFC功能  支持

其它功能  USB充电，DRO优化功能，自动HDR功能，自动构图功能，智慧式变焦（约1.4倍或约2倍可选），清晰影像缩放（最大约2倍），调出存储，AF驱动速度，AF跟踪持续时间

存储卡类型  SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒

文件格式  图片：RAW，RAW+JPEG
视频：AVCHD，MP4

HDMI接口  支持（Micro HDMI） 纠错

其它接口  USB2.0

电池类型  锂电池（NP-FW50）

续航能力  约310张（取景器），约360（LCD）张（根据CIPA标准）

麦克风/扬声器 支持

编辑能力  放大视图，影像旋转

播放模式  柱状图指示/索引回放 纠错

其它性能  创意风格：标准，生动，中性，清澈，深色，轻淡，肖像，风景，黄昏，夜景，红叶，黑白，棕褐色
自动关机：10秒，20秒，1分钟，5分钟，30分钟后关闭

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后15个工作日内；

付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：顾先生，电话：15305727579。

## 二、对采购设备的要求

1、必须符合询价采购文件要求的规格配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格正品；必须是现货、全新、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

3、采购设备（货物）质量按最新颁发的国家标准执行。国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

## 三、对供应商的要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

（1）能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

（2）投标保证金（第一标项：人民币15000元整）已提交，其它标项除外。

2、必须实质性响应询价采购文件规定的条款。

3、各被询价供应商对询价采购文件内容有疑义的，自收到询价采购文件之时起1天内以书面形式（含传真）告知集中采购机构，逾期视同完全理解和接受，由此而产生的后果由被询价供应商负责。

4、各供应商应根据询价采购文件所列采购设备和要求进行报价（以人民币计算）。

5、各供应商应按询价文件规定的格式填写，其中在《货物(设备)报价一览表》上填写设备（零部件）的品牌、规格型号/技术参数、产地、单价、合价和总价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

6、货物(设备)报价一览表上的价格应包括合同条款上所列的各项内容和材料、安装调试、验收合格、一切税费和保险的全部费用，应为履行合同的最终价格（采购人特别说明的除外）。其市场风险由供应商承担，结算时，不得以任何理由调高价格。

7、询价文件需单独密封，装订成册（请不要活页装订,否则由此引起的后果由投标人自负）；报价函、货物(设备)报价一览表及法定代表人授权书必须由被询价供应商法定代表人签字并加盖供应商单位印章，否则报价无效。

## 四、对询价采购文件的审查和响应性的确定

1、询价后，询价小组人员将审查报价函和货物(设备)报价一览表是否完整、与询价采购文件要求是否一致，有无计算上的错误，是否有效签署盖章。

2、对于报价函和货物(设备)报价一览表中的细微偏差，询价小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何被询价供应商的相对排序。

3、在对报价函和货物(设备)报价一览表详细评估之前，询价小组要审查是否实质上响应了询价采购文件的要求。实质上响应的报价函和报价一览表应该是与询价采购文件要求的全部条款、条件相符，且没有重大偏离。询价小组只根据被询价供应商提交的报价文件本身来决定其响应性，而不寻求外部的证据。

4、如果报价函和货物(设备)报价一览表实质上没有响应询价采购文件的要求，其报价函和货物(设备)报价一览表将被拒绝，被询价供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的报价。在货物(设备)报价一览表中如遇单价与总价不相符时，以单价为准；单价计算结果汇总大于总价的以总价为准；只有询价小组一致认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准；大写与小写不一致时，以大写为准。所有报价自询价截止时间起一律不得变更。

如果报价函和货物(设备)报价一览表不一致时，以货物(设备)报价一览表为准。如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

4.1  报价函和货物(设备)报价一览表与询价采购文件内容要求有重大偏离的；

4.2  超出经营范围报价或不符合供应商资格条件的；

4.3  报价函和货物(设备)报价一览表无法定代表人签字和未加盖被询价供应商公章的；

4.4  缺项漏项不能满足询价采购文件要求的；

4.5  其报价有两个或两个以上的解释的；

4.6  被询价供应商的报价均超出采购人的批准预算，采购人不能支付的；

4.7  被询价供应商的供货时间不能实质性响应询价文件要求，采购人不能接受的；

4.8  其他按询价文件和法律法规可作无效投标的情况。

5、成交办法和标准

5.1  本次询价采购在被询价供应商实质性响应询价采购文件的前提下，每个标项以最低报价者为成交供应商。如果出现二个或二个以上相同最低报价的，由询价小组根据供应商财务、技术、供货能力及信誉等选定成交供应商。

5.2  凡询价文件所列产品型号停产或市场断货，成交方所供的产品经询价小组认定后，可在不改变品牌、型号、档次、基本功能等前提下，提供相应配置或高于原配置的产品，同时须提供生产制造商的证明文书（原件），证明所提供的询价产品为询价文件中要求型号产品的升级换代产品；

5.3  报价仍以询价文件写明的配置为依据。

集中采购代理机构在规定时间内将成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。

## 五、成交通知

1、 在询价有效期内，招标采购单位可以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可以传真、信函的形式，但需要以书面确认，领取成交通知书前须完成以下事项：

1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取成交通知书。

1.2根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟成交供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向成交供应商发出成交通知书。

2、成交通知书为双方签订合同的依据；

## 六、成交后需接受下列条件

1、成交方需在3个工作日内与采购人签订合同，合同签订后15个工作日内交货并安装调。

交货地点为:  各标项采购人指定地点。

2、付款方式：验收合格后一次性付清。

3、成交供应商对设备故障的售后服务请求，必须在2小时内作出响应，一般故障四小时内修复或更换。

4、成交供应商与采购人签订合同的内容不得改变询价采购文件中的主要条款和实质性内容，合同签订后七天内须将合同副本分别送集中采购机构和同级财政部门备案。成交供应商在签订合同时须向招标采购单位提交成交金额百分之十的履约保证金，履约完毕货款结清（分期付款的在第一次货款支付）后10天内无息退还。

5、成交供应商接到成交通知书后不履行询价采购文件内容，按《中华人民共和国政府采购法》等有关规定承担法律责任。

# 第三章  采购合同

湖州市                 设备询价采购

合

样   本

同

书

询价文件编号：HZXJ2015-4

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

二○一五年   月   日

政府采购合同书

甲方：

乙方：

根据湖州市公共资源交易中心政府采购分中心编号为HZXJ2015-4采购文件及《成交通知书》，甲乙双方经协商，特订立本合同：

第一条：合同货物与金额

| 序 号 | 设 备 名 称 | 品 牌 型 号 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |

货物总价（人民币大写）：

以上合同金额包括运输、安装调试、税金、保险等交付使用前的一切费用。

第二条：乙方保证所供商品（包括商品部件、配件）是2012年6月后生产的符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次询价采购文件中采购货物要求所规定的规格型号/技术参数和质量要求。

第三条：交货时间、地点

1. 交货时间:乙方应在合同签订后   个工作日内将合同货物运至甲方指定地点进行安装调试，并向甲方提供产品合格证等相关的资料和配件。如遇特殊情况采购方要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得成交供应商的同意，否则应承担由此给成交供应商造成的损失。

2. 交货地点:根据甲方实际要求确定。

第四条：验收

乙方将所供货物(设备)送达甲方指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方负责验收。甲方可聘请相关部门或技术人员参加。

第五条：货款支付：验收合格后一次性付清。

第六条：售后服务

售后服务按国家质量监督检验检疫总局、国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的按厂商规定执行。国家和地方标准低于厂方标准的按厂方标准执行。

合同货物（设备）保修期自甲方验收合格并签字盖章之日开始计算。合同货物出现故障的，乙方必须在   小时内现场响应，一般故障四小时内修复或更换。保修期后若需更换配件等，其费用由供需双方自行协商。

第七条：乙方承担合同货物（设备）供货、安装调试及交付甲方使用前的一切费用（包括不可预见费用）和市场风险。

其他约定（如无其他约定内容应注明“无”）

第八条：违约责任

由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同货物，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之五承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

乙方按合同要求将货物(设备)送达甲方安装调试验收合格后，由于甲方原因（除不可抗力外）无故拒签《湖州市政府采购项目验收及资金结算单》，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物(设备)金额的千分之五的滞纳金。如遇特殊情况采购方要求推迟供货或验收的，必须事先征得成交供应商的同意，否则应承担由此给成交供应商造成的损失。

第九条：争议的解决

1. 因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是终局的，甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，分别报湖州市公共资源交易中心政府采购分中心和同级人民政府财政部门备案。

2. 双方无法解决合同争议的，由湖州市仲裁委员会仲裁。

第十条：合同的文本及生效。

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，湖州市（区）政府采购办一份，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心一份。

2. 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即生效。

3. 本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能违背询价采购文件的实质性内容和政府采购法的相关规定。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人                    法定代表人

或其授权代理人（签字）：       或其授权代理人（签字）：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

签约时间：                    签约地点：

# 第四章  报价文件格式组成

（请不要活页装订,否则由此引起的后果由投标人自负）

1.法定代表人身份证明书

（姓名）是                 （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商全称：                  （盖章）

法定代表人：               （签名、盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的

（姓名）为我单位正式职工，以本单位的名义参加湖州市公共资源交易中心政府采购分中心的湖州市中心血站等单位采血车等设备采购项目（项目编号：HZXJ2015-4）第    标项的询价活动。授权代理人在商务、技术、价格及合同条款中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                 （签字）

身份证号码：

职务：

供应商全称：                 （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

—————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

3.报 价 函

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心：

贵单位HZXJ2015-4询价采购文件（包括补充文件，如有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加报价。

我公司决定无保留地接受询价采购文件所有条款和报价文件所有承诺，按经济合同履行全部责任。

第一标项     按人民币（大写）              （￥      元）

第二标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第三标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第四标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第五标项     按人民币（大写）               （￥      元）

的报价参加询价。

一旦我公司成交，保证在签订合同后    天内完成全部供货、安装和调试，并交付使用。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

授权代理人（签字）

法定代表人（签字）

被询价供应商（盖章）

年   月   日

4. 货物（设备）报价一览表

编号：HZXJ2015-4                      第  标项

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计价 | 供货期 | 质保期 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 个工作日内 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 (人民币大写) |  | ￥ |

注：选择多个标项报价的请另按此表格式填写。

被询价供应商（盖章）：

法人代表人或其授权代理人签名：

年   月   日

5.技术规格偏离表

被询价供应商全称（加盖公章）：      询价文件编号: HZXJ2015-4

第  标项

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有产品升级换代的原因而引起的设备变更，请在偏离表上注明。

被询价供应商（盖章）：

法人代表人或其授权代理人签名：

年   月   日

注：1、投标人须如实填写《技术规格偏离表》，招标规格与投标规格须一一对应,未按要求填写的，作无效标处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

6.经有关部门年检通过的企业营业执照副本、税务登记证及社会保险登记证副本（复印件加盖公章一份）；

7.提供检察机关出具的有效期内的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件；

8. 投标保证金收据复印件一份（第一标项：人民币15000元整），其它标项除外。