湖州市质量技术监督局等单位

网络准入管理系统等采购项目询价文件

询价文件编号：HZXJ2014-18

| 采 购 人： | 湖州市质量技术监督局等单位 |
| --- | --- |
| 集中采购 代理机构： | 湖州市公共资源交易中心政府采购分中心 |
| 日 期： | 二○一四年十一月二十四日 |

目     录

询价采购公告	2

前 附 表	7

第一章  询价须知	8

第二章  采购内容	9

一、采购项目	9

二、对采购设备的要求	27

三、对供应商的要求	27

四、对询价采购文件的审查和响应性的确定	28

五、成交通知	30

六、成交后需接受下列条件	30

第三章  采购合同	31

第四章  报价文件格式组成	35

湖州市质量技术监督局等单位网络准入管理系统等

采购项目询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心受湖州市质量技术监督局等单位的委托，就网络准入管理系统等采购项目进行询价，欢迎国内合格的供应商前来报价。

- 询价项目编号:HZXJ2014-18

- 询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

第一标项：湖州市质量技术监督局

网络准入管理系统  数量：1套  预算：人民币9.70万元

（财政审批编号: 湖财采确[2014]1907号）

第二标项：湖州市殡仪馆

殡仪车  数量：4辆  预算：人民币40.00万元

（财政审批编号: 湖财采确[2014]2213号）

第三标项：湖州监狱

空调  数量：1台  预算：人民币9.00万元

（财政审批编号: 湖财采确[2014]2195号）

第四标项：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会

数码摄像机  数量：1台  预算：人民币0.98万元

（财政审批编号: 2014吴102）

第五标项：湖州师范学院

校园网总出口防火墙  数量：1套  预算：人民币9.90万元

（财政审批编号: 2014486）

第六标项：湖州师范学院

数码相机  数量：1批  预算：人民币16.35万元

（财政审批编号: 2014509）

第七标项：湖州师范学院

计算机、图形工作站  数量：1批  预算：人民币13.50万元

（财政审批编号: 2014510）

第八标项：湖州师范学院

计算机  数量：1批  预算：人民币2.82万元

（财政审批编号: 2014511）

第九标项：湖州师范学院

交换机  数量：1批 预算：人民币7.52万元

（财政审批编号: 2014512）

第十标项：湖州市教育信息中心

交互式液晶电视机  数量：4台  预算：人民币11.20万元

（财政审批编号: 湖财采确[2014]2064、2065、2066号）

第十一标项：湖州市住房公积金管理中心

扫描仪  数量：4台  预算：人民币2.20万元

（财政审批编号: 湖财采确[2014]2289号）

第十二标项：湖州市统计局

多媒体资源服务器  数量：1台  预算：人民币9.00万元

（财政审批编号: 湖财采确[2014]2232号）

三、询价供应商资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

（一）能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

（二）投标保证金（第二标项：人民币4000元整）已提交，其它标项除外。

四、询价文件的发售时间及地点等：

1、询价文件发售时间：2014年11月24日至2014年12月1日(双休日及节假日除外)上午：8:30-11:30，下午：14:00-16:30。

2、获取询价文件地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）三楼政府采购窗口。

3、询价文件售价(元)：免工本费。

五、询价响应截止时间：2014年12月4日9:00。

六、报价文件提交地点：浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市凤凰路800号，届时详见一楼大厅公告栏）。

七、报价时间：2014年12月4日9:00。

八、报价地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）开标室。

九、投标保证金：

第二标项：人民币4000元整，

其它标项除外。

交付方式:现金/汇票/支票/银行转帐；

收款单位（户名）:湖州市公共资源交易中心政府采购分中心；

开户银行：建行湖州经济技术开发区支行；

银行账号：33001649135050001649。

十、其他事项：

（一）、报名及认购询价文件时请携带以下证件资料（复印件均须加盖公章）：

1、经有关部门年检通过的企业营业执照、税务登记证及社会保险登记证（副本原件、复印件各一份）；

2、供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载并填写，原件一份）；

3、法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证明（原件）；

4、供应商名称、地址、联系人、联系电话；

5、提供检察机关出具的有效期内的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（原件、复印件）；

6、投标保证金（第二标项：人民币4000元整），其它标项除外。

（二）、询价文件发售截止时间后至询价截止时间日前二天(即2014年12月2日16:30前)允许潜在供应商前来认购询价文件。

（三）、窗口联系人：武女士，电话（传真）：0572-2220022

（四）、采购单位联系人：

第一标项：    宋先生     电话：0572-2523017

第二标项：    姚先生     电话：0572-2876008

第三标项：    王小姐     电话：0572-2523906

第四标项：    沈女士     电话：0572-2289101

第五标项：    王女士     电话：0572-2321536

第六标项：    王女士     电话：0572-2321536

第七标项：    王女士     电话：0572-2321536

第八标项：    王女士     电话：0572-2321536

第九标项：    王女士     电话：0572-2321536

第十标项：    吴先生     电话：0572-2899059

第十一标项：  董先生     电话：0572-2217517

第十二标项：  苏女士     电话：0572-2398061

（五）、本次招标有关信息刊登在：

中国政府采购网    http://www.ccgp.gov.cn/

浙江省政府采购网  http://www.zjzfcg.gov.cn/

湖州市行政服务网  http://xzfw.huzhou.gov.cn/

（六）、户名：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

开户银行：建行湖州开发区支行

银行帐号：33001649135050001649

联系方式

采购代理机构名称：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）

联系人：陈先生

联系电话：0572-2220019

传真：0572-2220019

特此公告

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

2014年11月24日

# 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市质量技术监督局等单位网络准入管理系统等采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见本询价文件第二章 |
| 3 | 供货地点 | 采购单位指定地点 |
| 4 | 供货期限 | 详见询价文件 |
| 5 | 投标保证金 | 第二标项：人民币4000元整， 其余标项除外 |
| 6 | 履约保证金 | 成交金额的10% |
| 7 | 询价截止时间 | 2014年12月4日9:00 |
| 8 | 询价时间 | 2014年12月4日9:00 |
| 9 | 询价地点 | 浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市凤凰路800号，届时详见一楼大厅公告栏）。 |
| 10 | 询价文件份数 | 正本一份，副本一份。 |
| 11 | 询价文件递交地点 | 湖州市公共资源交易中心开标室（届时详见一楼大厅公告栏），逾期不予受理。 |
| 12 | 质保期 | 详见询价文件 |
| 13 | 询价有效期 | 60日历天 |
| 14 | 集中采购机构 联系人 | 陈先生，联系电话：0572-2220019，传真：0572-2220019。 |

# 第一章  询价须知

（一）概况

1、项目名称：湖州市质量技术监督局等单位网络准入管理系统等采购项目

2、采购人：湖州市质量技术监督局等单位

3、监管部门:湖州市财政局

4、项目资金来源：上述货物已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

5、集中采购机构：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

6、采购内容：详见第二部分

7、采购方式:询价采购

（二）合格的供应商

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

（一）能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

（二）投标保证金（第二标项：人民币4000元整）已提交，其它标项除外。

（三）询价费用

被询价供应商应自行承担所有参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第二章  采购内容

## 一、采购项目

第一标项：湖州市质量技术监督局

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络准入管理系统 | 1 | 套 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 网络准入管理系统 |
| --- |
| 指标项 | 功能描述 |
| 基本要求 | 系统结构 | 具有独立自主知识产权，须为标准机架式硬件产品，除自身硬件设备外，产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。 |
|  | 性能要求 | 1U机架结构；单电源；标准配置4个1000MBASE-T接口； 每秒事务数（TPS)：≥800（次/秒），最大吞吐量：≥300Mbps，最大并发连接数：500（条）；最大支持200的认证用户许可。 |
|  | 高可用性 | 准入设备必须具备HA模式，HA须支持主备机心跳IP检测及虚地址管理模式，并具有虚拟策略路由地址管理模式。 |
|  | 终端部署 | 准入设备应至少提供安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种可供自定义的部署、管理模式。（提供页面截图，并盖原厂公章） 安全客户端模式部署时，客户端程序应支持功能自选功能，以优化客户端兼容性和系统资源耗用。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | 系统扩展 | 能够提供仅具有控制功能和信息采集功能的控制器设备，以适用网络异构、复杂性的部署要求。 |
| 准入 架构 | 设备识别 | 能够自动识别主要网络设备的类型，包括：交换机、路由器、服务器、PC、移动终端等。（提供页面截图，并盖原厂公章） 能够自动将识别到的设备进行分类，并支持手动分类。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | 准入技术 | 准入设备须原生支持802.1x标准协议，无需第三方RADIUS服务器支持，可与用户已有的802.1x体系及第三方客户端联动实现802.1x准入控制管理。（提供页面截图，并盖原厂公章） 准入设备支持基于多厂商Virtual Gateway的VLAN隔离技术，实现无客户端环境下接入层交换机接口级流程化入网控制。（提供页面截图，并盖原厂公章） 准入设备支持基于策略路由技术的准入控制模式，入网设备在访问网内关键资源时，将被强制隔离、引导至认证管理页面，同时支持交换机接口动态VLAN下发、端口隔离模式的网络边界管理。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | 补丁管理 | 准入设备具有独立的补丁管理模块，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分类、补丁分发、补丁报表等功能。 |
|  | 定向引导 | 支持终端入网IE重定向引导，当用户访问网页时能够自动转向到指定的页面或地址，并支持http代理及多重重定向引导。（提供页面截图，并盖原厂公章） 可根据用户的实际环境自定义配置非80端口的Web服务端口及重定向用户引导。（提供页面截图，并盖原厂公章） 能通过浏览器完成身份认证、安装控件、设备注册、安全检查、检查结果展现等全流程引导管理。（提供页面截图，并盖原厂公章） 具有Mac OS、Linux、iOS、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
| 边界 管理 | NAT准入管理 | 具有NAT识别和检测机制能够自动发现NAT网络所隐藏的真实计算机设备和IP地址，对通过NAT入网的计算机可以实现准入控制、安全评估和修复等流程化管理。（提供页面截图，并盖原厂公章） 支持移动智能终端通过PPTPVPN方式跨NAT网络认证管理。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | IP/MAC绑定 | 能够支持终端IP、MAC地址以及交换机端口的绑定认证，提供入网设备自动学习功能，以及违规终端VLAN隔离机制。 |
| 网络 管理 | 网络拓扑管理 | 准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图。（提供页面截图，并盖原厂公章） 能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息。（提供页面截图，并盖原厂公章） 支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | 交换机管理 | 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等）。 能够支持自上而下逐级查找终端的具体位置、安全状态、认证用户、上下线时间等信息。 |
|  | Hub管理 | 支持多台计算机通过Hub接入网络时，准入设备后台能够产生Hub接入的报警记录。（提供页面截图，并盖原厂公章） 准入设备能够采用切换VLAN，逻辑关闭端口等方式禁止Hub接入，Hub下的所有计算机均不能访问网络。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
| 移动 终端 管理 | 移动终端识别 | 支持当前主流智能终端设备的安全准入控制，能够自动识别主流手机、智能终端等设备，并自动进行分类。 提供独立的智能终端入网引导界面的自主定制功能，至少包括界面标题、界面LOGO、界面说明文字等。 |
|  | 认证检查 | 苹果应用商店提供支持iOS的安全准入app下载安装；支持Android客户端自动生成，以及自动签名等功能。（提供页面截图，并盖原厂公章） 可提供手机或智能终端强制VPN拨号认证管理。（提供页面截图，并盖原厂公章） 支持基于Android系统对安全管家、金山手机卫士、NQ Mobile Security、瑞星手机安全软件等安全应用程序的状态安全检查。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
| 认证 管理 | 联动认证 | 能够全面结合用户已有的认证或业务系统，可以与RADIUS、LDAP、STMP/POP等采用标准协议的系统做深度联动认证。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | AD域单点登录 | 能够与用户现有的AD域相结合，当用户登录到AD域后，无需二次认证即可入网，避免多次认证的繁琐流程。 当用户未登录到AD域时，该终端将一直被隔离，该状态下只有通过IE页面进行认证才能够入网。 |
|  | 短信认证 | 支持短信认证模式，用户在登记入网手机号码后，能够在手机上接收到入网的短信验证码，并在IE页面上利用短信验证码实现身份认证入网。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | 来宾管理 | 能够提供来宾角色选择，能够设定来宾设备的访问权限和入网时长，提供临时入网码，支持来宾设备与受访人员进行一对一绑定功能，并可以生成对应的审计报表。 |
|  | 接入审核 | 能够针对不同的角色或设备类别有选择的开启入网审核功能，待审核的用户或设备必须经过管理员审批才能入网。 |
| 终端 安全 管理 | 安全检查库 | 准入设备须提供系统安全配置、用户行为规范等类别检查项，至少提供24种以上安全检查项。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | 基本安检项 | 能够在IE页面检查出终端的杀毒软件情况，支持主流的20种以上的杀毒软件检查，包括微软MSE、可牛、Avast等，支持杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，能够在IE页面显示出检查结果。 能够在IE页面进行入网终端的补丁检查，补丁均划分为严重、重要、中等的类别，能够在IE页面显示出检查结果。 能够在IE页面检查出主流的桌面管理系统（包括Landesk、北信源、威盾、盈高、圣博润等）客户端是否安装并正常运行，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  | 终端安全加固 | 能够通过傻瓜式的漏洞修复模式为用户提供简单、形象的漏洞自我修复功能，完全不需要管理员的介入即可完成终端安全风险项修补。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
| 资源 管理 | IP地址管理 | 提供IP地址分配表，能够通过图示直观的查看各网段中未分配、开机、关机的数量和分布情况。（提供页面截图，并盖原厂公章） 能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | 能耗管理 | 提供未关机终端自动统计功能，并能够按照部门、时间段等条件生成统计报表。 |
| 设备 自身 管理 | 管理角色控制 | 准入设备须采用系统管理员、安全管理员、审计员三权分立机制，防止单个角色管理者权限滥用。 |
|  | 网络诊断工具 | 支持通过Web管理界面提供ping、抓包、traceroute、nslookup等功能，并可以设置命令参数进行相关调试。 |
| 报警 报表 管理 | 安全管理报表 | 准入设备后台能够按周、月、年统计安全状况走势图。 准入设备后台提供每日入网报告、每周入网报告、每月入网报告。 |
|  | 报警信息 | 可以提供紧急、重要、次要、提示等多个级别自定义报警模式。（提供页面截图，并盖原厂公章） 支持系统报警、网络报警、终端报警等类别，超过20种以上自定义报警类型。（提供页面截图，并盖公章） 支持Syslog报警信息的定向输出。（提供页面截图，并盖原厂公章） |
|  | 报警提醒 | 准入设备能够以邮件、手机短信、页面消息等多种报警方式提醒管理员各种安全异常状态。 |
| 敏感信息检查 | 通过对终端上各类文件信息（包括txt、htm、html、doc、execl、ppt、jpg、bmp、png、pdf）进行实时的敏感信息扫描及匹配技术，及时发现终端用户存储、处理涉密信息的行为，“第一时间”进行用户提醒，“第一时间”进行发现和处理。 |
| 资质要求 | 公安部《信息安全产品检测报告（访问控制类）》 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 解放军信息安全测评中心《军用信息安全产品认证证书》 国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 国家知识产权局产品专利2项及以上 原厂商2位及以上ISO27001主任审核员证书 以上证书提供复印件加盖原厂商公章； |
| 产品授权及服务 | 提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |

质保期：验收合格后，不少于3年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：货到安装验收合格后15个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：宋先生，电话：0572-2523017。

第二标项：湖州市殡仪馆

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殡仪车 | 4 | 辆 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

金龙牌XMQ5030XBY54豪华型殡仪车

1、座位9座，玉柴YC4FB90-P40C发动机，欧IV排放，排量2.5L，功率：88马力，中顶，动力转向，方向可调节，线控加油口，前雾灯，镀铬格栅，感载比例阀，手动天线，CD，2个扬声器，前暧风，中央空调，侧风道，遥控门锁，手动后视镜，侧手刹，手动窗，间隙前雨刮，组合仪表，织绒座椅面料，1个遮阳板，前洗涤器，车身颜色：白色，防擦条，前后挡泥板，助力转向，安全防撞车身，新款造型，车速150km/h，外形尺寸：5340*1700*2050mm。

2、改装要求：中间带移窗隔墙，空调后移，隔墙后三片式样一次性冲压性不锈钢车载恒温遗体棺一具（内配担架一付），两边各一张冲压成型不锈钢座椅加皮垫，地板加铺防滑不锈钢地板，隔墙前加铺防滑地板革，三人座下加装不锈钢工具箱（三人座要求三点式保险带）尸体箱两边要求有腰带，全车沙发套、贴太阳膜。

质保期：验收合格后，不少于2年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格且正常使用后，一次性付清；

采购单位联系人：姚先生，电话：0572-2876008。

第三标项：湖州监狱

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖四变频空调 | 1 | 台 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机： 14HP上出风变频多联式1台 外形尺寸：高1720mm×宽1210×长750mm 净重：295kg制冷额定能力40.0kw 制冷额定功率13.9kw 制热额定能力45.0kw 制热额定功率13.2kw R410A环保冷媒； 室内机： (6.5P四方向嵌入式1台 额定风量（高/中/低）：37/32/27m³/min 额定制冷量16.0kw 额定制热量18.0kw； (4.5P四方向嵌入式2台 额定风量（高/中/低）：32/28/24m³/min 额定制冷量11.2kw 额定制热量13.0kw； (1.5P四方向嵌入式1台 额定风量（高/中/低）：15/13.5/12m³/min 额定制冷量3.6kw 额定制热量4.2kw； R410A环保冷媒 无线遥控，含室外机基础、室内外机电源（动力柜至空调）； 主设备厂商提供针对本项目的2年质保函； | 1 |  |

质保期：验收合格后，不少于2年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：安装调试完毕，验收合格后支付90%，余款一年后一次性付清；

采购单位联系人：王小姐，电话：0572-2523906。

第四标项：湖州市吴兴区人民代表大会常务委员会

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码摄像机 | 1 | 台 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 物品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数码摄像机 | 12倍ZEISS镜头；1英寸Exmor R CMOS影像传感器；焦距29～348mm，光圈为F2.8～4.5，约1420万有效像素；有两枚ND滤镜；100fps高帧率捕捉动态影像，支持高清影像画质(1280×720)。 |

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：沈女士，电话：0572-2289101。

第五标项：湖州师范学院

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网总出口防火墙 | 1 | 套 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 多核硬件平台 | 采用多核CPU架构，要求管理界面可显示CPU参数证明为多核且均参与工作 |
|  | 国产品牌 自主开发系统 | 必须为具有自主知识产权的安全操作系统,提供由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 |
|  | 物理端口 | 配备千兆电口≥4个、千兆SFP接口≥ 8, 1个Console口，1个AUX口 |
|  | 工作接口要求 | 实际使用中,每一个工作的接口由一个千兆电口和一个SFP光口组合构成。实现方式： 支持任意物理接口的LACP聚合,用户可随意将电口和光口绑定作为一个聚合口使用。或者通过光电复用技术及其它手段实现将电口和光口绑定作为一个聚合口使用。 用户选择使用电口或光口时，系统中效果一致，不需对配置作任何变动。 |
|  | 扩展槽位 | 有预留扩展板卡插槽，可扩展至多个千兆接口或万兆接口 |
|  | 风扇 | 支持可热插拔风扇，更换风扇不影响设备正常运行 |
|  | 电源规格 | 要求配置2个冗余热插拔交流电源 |
| 性能要求 | 吞吐量 | 吞吐量≥10Gbps |
|  | 每秒新建会话数 | 每秒新建会话数≥12万 |
|  | 并发会话数 | 并发会话数≥400万 |
|  | VPN | 至少10000个IPSEC VPN授权，6000个SSL VPN授权 |
| 网络适应性 | 接入模式 | 必须支持透明、路由、混合三种工作模式 |
|  | 支持端口镜像 | 必须支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口,用于抓包分析 |
|  | 多链路负载均衡 | 支持基于源地址，基于源地址和目的地址，基于五元组多种负载均衡模式 |
|  |  | 支持智能链路负载均衡功能，能动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发（*需提供功能界面截图） |
|  |  | 主链路流量超过警戒阈值时，自动切换指定用户流量至备用链路 |
|  | 基于应用的健康监测 | 支持HTTP GET、DNS请求和TCP端口的方式探测被监控链路或被监控服务器的健康状态 |
|  | 路由协议 | 支持OSPF、BGP和RIPv1/v2 |
|  |  | 支持源IP路由、源接口路由和基于源IP、目的IP、应用协议的策略路由，策略路由能够基于时间生效 |
|  |  | 支持ISP服务商路由，要求内置ISP地址列表（*需提供功能界面截图） |
|  | 高可用性（HA） | 支持A-S模式，A-A模式 |
|  | 802.3ad 链路聚合 | 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行LACP捆绑 |
|  | NAT地址转换 | 支持多对一、一对多、多对一和多对多的地址转换技术 |
|  |  | 支持NAT的端口扩展技术，突破传统单个公网地址65535个端口的瓶颈，而可以达到更大值（需提供功能界面截图） |
|  | 虚拟化 | 支持虚拟交换机功能，每个虚拟交换机拥有独立的MAC地址表 |
|  |  | 支持虚拟路由功能，每个虚拟路由中拥有独立的路由表 |
| 访问控制 | 攻击防护 | 支持基于安全域抵御常见攻击行为，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP地址欺骗、端口扫描、Ping of Death、Smurf、WinNuke、ICMP大包攻击等，处置方法可选择丢弃或告警 |
|  |  | 支持对DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood攻击基于源、目的设定防护阈值（*需提供功能界面截图） |
|  |  | 支持抗攻击白名单功能，对白名单内的IP不做攻击检测 |
|  | 会话控制 | 要求能够基于源IP、目的IP、应用、时间条件做会话数限制 |
|  |  | 要求能够限制会话新建速率 |
|  | ALG应用 | 必须支持所列所有应用，包括：H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC |
|  | 访问控制 | 支持按源安全域、目的安全域、源IP、目的IP、服务、应用、时间等方式对数据进行访问控制 |
|  | 策略管理 | 支持对防火墙策略命中次数进行统计，支持对所有策略或单条策略命中数清零 |
|  | 防毒墙特性 | 支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤，并提供第三方病毒合作证明材料； |
|  |  | 支持对IM文件传输内容进行病毒过滤； |
|  |  | 支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； |
|  | 用户认证 | 支持本地数据库，并可通过LDAP、Radius和Windows AD域联动 |
|  |  | 支持认证用户提供有效期功能，并在登录成功页面上提示剩余时间 |
|  |  | 支持本地用户通过Web认证后，通过认证登录成功页面修改自己的用户密码 |
|  | 网页重定向 | 支持基于策略方式的网页重定向功能。当用户使用HTTP访问网页时，页面会先跳转到指定页面，页面须支持自定义 |
|  | 流控管理 | 支持多链路出口负载均衡，支持每IP限速策略设置； |
| 网络行为管理 | 应用控制 | 支持对以下即时聊天、网络游戏、炒股、Web视频、P2P软件、社交网络、手机软件等应用的识别及控制 |
|  | 应用特征库 | 应用识别数量不低于1200种，支持自动更新和本地更新。 |
|  | 应用云识别 | 应用支持云识别，在原本地应用识别的基础上，通过云平台对应用信息的收集和统计分析，增强和提升应用识别的准确性（*需提供功能界面截图） |
| IPv6功能 | 要求支持IPv6 Ready认证 | 为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈 为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能 要求支持基于IPv6的路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3 要求支持基于IPv6的流量控制（每IP限速，共享流上下行控制） |
| QoS | QoS策略 | 支持基于用户，IP地址以及7层应用进行保证带宽，最大带宽的控制，支持针对7层应用的优先级转发控制 |
|  | 多层QoS功能 | 支持多层QoS功能要求包含应用QoS 和IP QoS 是两个独立的数据流控制功能，应用QoS下可以嵌套IP Qos策略；IP QoS可以嵌套应用QoS |
|  | 弹性QoS功能 | 支持弹性带宽功能，可自定义阀值来上弹或回收带宽，充分利用网络带宽资源（*需提供功能界面截图） |
|  | 七层管理功能 | 可以软件（或一类软件）进行带宽管理、定时/定期网络是否开启的管理。内置的七层软件类资料库能够定期自动从互联网升级。 |
| 管理功能 | 系统回滚 | 支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证系统的稳定性 |
|  | 日志审计 | 支持详细的NAT转换日志、会话日志 、URL日志、QQ上下线和安全日志记录，支持以Syslog方式外发日志 |
|  | 设备管理 | 支持中文Web操作界面和CLI命令行界面，支持HTTPS、HTTP、SSH、TELNET和Console管理，支持SNMP及NTP时间同步 |
|  | 配置文件保存 | 设备自带硬盘,保存系统中的日志系统.支持当前配置及多个历史配置文件在设备上并存，并支持配置文件备注 |
|  | 统计 | 要求支持基于IP地址的上下行流量、会话统计功能，包括短时间周期和长时间周期 |
|  |  | 要求支持基于应用的上下行流量、会话统计功能，包括短时间周期和长时间周期 |
|  |  | 要求支持自定义统计功能 |
| 质保要求 | 1、产品验收合格后，产品及产品中所涉及的各种服务迫降至少提供3年最高等级的质保服务，提供相应证书。 2、中标后，对上述功能要求的逐一测试验证，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商追究相关责任的权利。 |
| 资质要求 | 1、产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 2、产品具有中国国家信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》万兆三级； 3、产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息安全产品EAL3等级认证证书》万兆 4、产品具有中国国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 5、产品具有全球IPv6测试中心颁发的《IPv6 Ready》金牌认证证书（IPv6 Phase2认证） |
| 产品说明书 | 设备到货时,必须提供产品的性能说明书,说明书必须明确标示起出产品的性能参数、各项功能及配置教程 |

质保期：验收合格后，不少于3年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：王女士，电话：0572-2321536。

第六标项：湖州师范学院

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码相机 | 1 | 批 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码相机 | 套机（24-120mm 带配套快门线、2张存储卡32G） 传感器类型CMOS 最大像素2493万 最高分辨率 6016×4016 传感器尺寸全画幅（35.9*24mm） 有效像素2432万 等效35mm焦距24-120mm 镜头结构13组17片（2片ED镜片，3片非球面镜片和纳米结晶涂层） 镜头型号：AF-S 尼克尔 24-120mm f/4G ED VR，实际焦距：f=24-120mm 快门速度30-1/4000秒，B门，遥控B门 | 套 | 2 | 文学院 |
| 2 | 数码相机 | 套机（18-105mm 1张32G存储卡） 传感器：APS画幅（23.6*15.6mm） 最大光圈F3.5-F5.6 有效像素：1620万 最高分辨率4928×3264 传感器类型CMOS 实际焦距：f=18-105mm 等效35mm焦距27-158mm 镜头型号：AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR 快门速度30-1/8000秒范围（以 1/3，1/2或1 EV为步长调校，B门），X250 同步连接：在1/250秒或以下速度时，与快门保持同步 | 套 | 8 | 文学院 |
| 3 | 数码摄像机 | （配2张32G sxs高速存储卡） 传感器类型Exmor R CMOS 最大像素1670万 光学变焦11倍 滤镜直径 67mm 可更换镜头 支持 镜头特点E卡口镜头，配 KIT 镜 SEL18-200PZ电动变焦镜头 实际焦距f=18-200mm 最大光圈F3.5-F6.3 动态影像1920×1080p 60帧/秒（28Mbps或17Mbps） | 套 | 3 | 文学院 |
| 4 | 数码相机 | 套机（18-140mm 原装EL15备用电池一块，475-1720伟峰wf-6663A三脚架一个，D单反专用相机包一个，索尼32G SDHC存储卡一块） 传感器：APS画幅（23.5*15.6mm） 有效像素：2410万 显示屏尺寸：3.2英寸 显示屏像素：123万像素液晶屏 连拍速度：支持（最高约7张/秒） 快门速度：30-1/8000秒（以1/3，1/2EV为步长进行微调）B门，遥控B门，X250 同步闪光速度：X=1/250秒；在1/320秒或以下速度时，与快门保持同步（速度为1/250至1/320秒之间时闪光范围缩小） 电池类型：锂电池（EN-EL15） 续航能力：950张（根据CIPA标准） | 套 | 1 | 艺术学院 |
| 5 | 数码相机 | 套机(EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 ISIS 单反专用相机包一个，16G SD存储卡一块) 传感器：APS画幅（22.3*14.9mm） 有效像素：1800万 显示屏尺寸：3英寸 显示屏像素：类型：TFT彩色液晶监视器 监视器尺寸和点数：3英寸，约92万点（VGA） 视野率：约100% 亮度调整：自动，手动 电子水准仪 界面语言：25种（含简体中文） 连拍速度：支持（最高8张/秒） 最大连拍数量： JPEG 大/优：约94（126）张 RAW：约15（15）张 RAW+JPEG 大/优：约6（6）张 快门速度：1/60-1/8000秒（全自动模式），闪光同步速度1/250秒 30-1/8000秒，B快门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。） 电池类型：锂电池LP-E6电池信息：显示剩余电量，快门释放次数和充电性能 续航能力：使用取景器拍摄：23℃/73℉时约 | 套 | 1 | 学科处 |

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：王女士，电话：0572-2321536。

第七标项：湖州师范学院

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机、图形工作站 | 1 | 批 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式机 | 主板：intel Q87芯片组，标配板载PS/2接口 处理器：Intel 双核 I7-4790或以上，主频≥3.5G 内存：4G DDR3 1600HZ 4根内存插槽，最大可扩展到32G 显示卡：：集成显卡，双DP接口，1个VGA 硬盘：500G SATA，7200转，三年硬盘不返还，支持固态硬盘扩展,支持RAID1硬盘实时备份功能 声卡：主板集成1000M网卡 扩展槽：至少提供1个全高PCI扩展槽，1个PCI-E x16扩展槽，支持扩展传统PCI设备 网卡：主板集成,千兆网卡 防雷 端口：至少提供一个串口，4个前置USB（USB3.0不低于2个），6个后置USB（USB3.0不低于2个），1个板载内置USB3.0 前置一个话筒输入和耳麦输出，电源开关在前面板 鼠标：光电鼠标 PS/2或USB 标准键盘PS/2，板载非转接 / 无显示器 / 电源：320W或以上 防雷 散热：铜管导热，高效静音风扇。 / 认证：高级防静电认证 平均无故障运行：40万小时以上（提供国家电子计算机质量监督检验中心检测报告） | 台 | 6 |  |
| 2 | 图形工作站 | 处理器：2×Intel Xeon E5-2620 v2 2.1 16 0 6C CPU 芯片组：英特尔® C602芯片组 CPU散热方式：液冷散热 内存：32GB DDR3-1866 (8x4GB) 2CPU RAM，4通道；16个插槽，最高可支持512G 硬盘：≥256GB PCI-E接口 SSD，连续读取速度>1GB/s，连续写入速度>900MB/s ；2T SATA 7200 2nd HDD 硬盘控制器：集成双通道SATA 6 Gb/s控制器、RAID 0、1、5、10支持；集成4通道SATA 3 Gb/s 控制器、RAID 0、1、5、10支持；集成8通道SAS 6 Gb/s控制器、RAID 0、1、10支持 显卡：NVIDIA Quadro K2000, 2GB显存 声卡：集成Intel/Realtek HD ALC262声卡、可选薄USB扬声器 网卡：双集成英特尔82579LM PCIe GbE控制器；可选 Broadcom 网卡；可选英特尔网卡 光驱：16X SuperMulti DVDRW 扩展托架：共7个：3个外置5.25英寸托架、4个内置3.5英寸托架 扩展插槽：3个PCI Express Gen3x16插槽、1个PCI Express Gen3x16 机械/x8电气插槽、1个PCI Express Gen3x8机械/x4电气插槽、1个PCI Express Gen2x8机械/x4电气插槽、1个传统PCI插槽 端口：前端：2个USB3.0端口、1个USB2.0端口、1个IEEE 1394a标准端口、1个麦克风输入端口、1个耳机插孔、HP 22合1 媒体卡读卡器（可选）后端：2个USB3.0端口、4个USB2.0端口、1个IEEE 1394a、1个音频输入端口、1个音频输出端口、1个麦克风插孔、2个PS/2、2个连接到集成千兆局域网的RJ-45接口、1个串行端口 内部：6个USB2.0端口可用，带有三个2x5接头口 键鼠：USB标准键盘；USB 1000dpi Laser鼠标 电源：主动式功率因数校正或能效达到88%的850W大范围电源，主动式功率因数校正 增值软件：1、原厂提供性能调优软件（可通过此软件在具体应用情况下分析软，硬件性能，优化性能，下载和更新专业显卡驱动程序）；原厂提供远程图形虚拟化软件2、提供光盘介质正版Sobey M10视频编辑软件：支持3D素材导入，全面支持3D视频编辑流程；支持4K超高清编辑 显示器：与主机同一品牌24英寸第二代IPS显示器，LED背光；亮度：300 cd/m2；动态对比度： 5百万:1，16：10，sRGB色域为99%,最大分辨率1920×1200；DisplayPort、DVI-D和VGA各一个，可转接出Thunderbolt，提供原装DP，VGA连接线；人体工学设计，集成把手，屏幕可旋转，可以调节不小于120毫米的高度从而避免造成使用者视觉的不适。 售后服务：3年下一自然日部件、人工有限保修及7×24电话支持；需提供原厂售后服务承诺函；主机配置需与装箱清单一致，不允许改装。 | 台 | 3 |  |

质保期：验收合格后，不少于3年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：王女士，电话：0572-2321536。

第八标项：湖州师范学院

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1 | 批 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式计算机1 | 主机 1台,Surface Pro 3专业版, i5, 128GB 触控式键盘盖1件,Surface第二代触控式键盘盖 VGA 适配器1件,Surface RT VGA 适配器 AV 适配器1件,Surface RT高清数字 AV 适配器 配件: 笔贴 1件,Surface Pro 3笔贴 ARC无线鼠标 1件 Surface 触控笔1件,Surface pro 3触控笔 锂电池 1件 数据线 1件 36W电源适配器 1件 技术参数： 核心数：双核 操作系统：Windows 8.1 专业版 CPU主频：1.9GHz 接口类型：USB 网口 HDMI VGA 音频输入 闪存卡读取 处理器构架：X86 Clover Trail+ 处理器型号信息：i5 4300U 屏幕尺寸：12英寸 分辨率：2160*1440 触摸屏类型：电容式 像素：500万；后置摄像头像素 500万 网络类型：WIFI 硬盘容量：128GB 内存容量：4GB 存储类型：固态硬盘 | 台 | 1 |  |
| 2 | 一体机 | 正版OS X Mavericks操作系统 21.5英寸 2.9GHz 四核 Intel Core i5处理器 Turbo Boost 高达 3.6GHz 8GB （2个4G） 内存 1TB硬盘 NVIDIA GeFroce GT750M图形处理器，配备1GB显存 配件：原装Magic Mouse鼠标，原装Magic Trackpad，原装无线键盘 | 套 | 1 |  |
| 3 | 便携式计算机2 | 颜色：黑色 平台：Intel 操作系统：Windows 8.1 处理器 CPU类型：Intel Haswell CPU CPU型号：i5-4210U CPU速度：1.7 GHz 三级缓存：3M 内存 内存容量：4GB 插槽数量：1 x SO-DIMM 最大支持容量：12GB 硬盘 硬盘容量：500GB 转速：7200转/分钟 接口类型：SATA 串行 显卡 类型：独立显卡 显示芯片：NV GT 820M 显存容量：独立2GB 光驱 光驱类型：DVD-RAM 显示器 屏幕规格：14.0英寸 显示比例：宽屏16：9 物理分辨率：1366x768 屏幕类型：LED背光 通信 内置蓝牙：蓝牙4.0 局域网：10/100/1000Mbps 无线局域网：有 端口 USB2.0：1 个 音频端口：1 x 麦克风接口; 1 x 音频接口 USB3.0：2个 音效系统 扬声器：内置扬声器 内置麦克风：有 输入设备 键盘：无缝背装分岛键盘 触摸板：有 其它设备 网络摄像头：有 读卡器：有 电源 电池：2芯电池组 2600 mAh 37 Whrs 续航时间：约4小时（视具体使用环境而定） 电源适配器：输出：直流19 伏, 65 瓦 输入：交流100 -240 伏，50/60 Hz 机器规格 尺寸：约380 (W) x 251 (D) x 27.1 ~ 34.0 (H) mm 净重：约2.3kg (含2 芯电池组) | 台 | 1 |  |

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：王女士，电话：0572-2321536。

第九标项：湖州师范学院

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1 | 批 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层交换机 | 详见技术参数1 | 台 | 2 |
| 2 | 三层交换机 | 详见技术参数2 | 台 | 1 |
| 3 | 单模光模块 | GLC-LH-LMD | 个 | 6 |
| 4 | 光电模块 | GLC-T | 个 | 1 |
| 5 | 电源模块 | C3KX-PWR-350WAC | 个 | 2 |

技术参数1

| 项目 | 单台设备技术要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国际一线品牌 |
| 交换容量 | ≥160Gbps |
| 包转发率 | ≥65Mpps |
| IP 转发表 | ≥11K |
| 业务接口 | ≥24个10/100/1000M电接口，≥4个千兆光纤接口,必须是同时可用接口数量。 |
| QOS & 安全 | 支持L2 ACL、L3 ACL、L4 ACL，VLAN ACL，基于时间的ACL, ACL logging，VLAN内部提供端口隔离，MAC Address Notification，端口安全性,能防止MAC泛滥型DOS攻击 |
|  | 支持802.1x安全认证，支持从服务器动态下载ACL，并能应用到接口 |
|  | 支持IP原地址检查。 支持动态、静态的ARP地址检查。 |
|  | 支持IEEE802.1Q、802.1P、802.1AE网络标准。 |
|  | 支持出入端口速率限制功能、支持基于ACL带宽控制，速率限制最小单位是8kbit,最小步长是8kbit。 |
| VLAN功能 | 能同时使用三层vlan接口数量≥1K |
|  | 支持QinQ功能 |
| IP V6 | 支持硬件的IPV6功能, 支持硬件的IPV6功能,可提供IPv6路由和Ipv6 ACL支持，包括对双IP堆叠（同步Ipv4和Ipv6）转发的支持。 |
| 三层功能 | 支持三层路由RIP/OSPF/标准路由协议 |
|  | 支持URPF方向路径检测功能 |
|  | 支持超长帧≥9K |
|  | 支多个路由表（MCE/Multi-VRF） |
| DHCP | 支持DHCP Server功能 |
| 管理功能 | 支持SNMP v3. |
|  | 支持SPAN、RSPAN |
|  | 支持二层路径跟踪技术 |
|  | 不需专门配置,可直接由主系统的Cisco Network Assistant发现并管理维护 |
| 配接口 | 24个10/100/1000M电接口, 4个千兆光纤接口(独立工作) |

技术参数2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国际一线品牌 |
| 外观设计 | 1RU |
| 高可靠性 | 1.可支持双电源、双风扇,可对电源、风扇现场热拔插 2.模块化电源、风扇设计 |
| 安全服务特性 | 支持端口安全、绑定MAC 支持DHCP Server 支持DHCP监听、防DHCP攻击 支持动态ARP检测、IP源检测，防止地址欺骗 支持802.1x，支持基于用户动态VLAN划分 支持基于用户的ACL 支持PVLAN 支持PVLAN communication vlan 可支持VRF-Lite功能 支持SSH v2 支持Routed ACL，VLAN ACL、Port ACL |
| 第三层路由 | 1.支持TCP/IP协议IPv4，硬件支持Ipv6标准。 2. 支持三层路由RIP/OSPF/BGP4/IS-IS标准路由协议 3.路由表项≥11K， Mac地址>=12K 4. 支持VRRP或HSRP 5.可支持策略路由 |
| 二层协特性 | 支持layer 2 traceroute（可进行二层路径路踪） 支持STP、RSTP、MSTP |
| 巨帧 | 支持9K大帧 |
| 路由接口 | 所有物理接口可工作在路由模式，可直接配置IP地址 |
| 带宽控制 | 带宽流量控制，控制粒度≤8Kbps |
| 堆叠 | 要求支持专用堆叠口堆叠，堆叠带宽>=64G,最大堆叠台数>=9， 要求支持电源堆叠，即堆叠的交换机可以使用其他堆叠交换机上的电源供电 |
| 2层硬件安全 | 要求支持2层加密技术802.11AE MACsec技术 |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IEEE 802.1x LAN/WLAN用户认证, 802.1X动态VLAN分配、802.1X端口安全控制 |
| 支持多种网络协议 | 快速以太网：IEEE 802.3u, 100BASE-TX, 100BASE-FX 千兆位以太网：IEEE 802.3z, 802.3ab 可升级到万兆位以太网：IEEE 802.3ae |
| 接口配置要求 | 提供12个SFP接口,6个单模光模块,1个光转电模块 提供带外管理LAN口 提供USB 端口管理和存储文件 |
| 电源 | 标配电源 |
| 系统管理要求 | 不需专门配置,可直接由主系统的Cisco Network Assistant发现并管理维护 |

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：王女士，电话：0572-2321536。

第十标项：湖州市教育信息中心

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式液晶电视机 | 4 | 台 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 70寸交互式一体机 | 显示器特性 | 1、屏幕类型：70英寸LED技术A规硬屏(不接受A-及以下标准, 提供由书写屏屏体厂家出具的屏体证明文件及屏体规格声明书)； 2、分辨率：1920×1080（1080P）； 3、亮度：≥350cd/m；对比度：≥5000:1；可视角度：≥178°；屏幕比例：16:9； 4、屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，提供相关权威检测报告； 5、采用防眩光钢化屏； 6、智能亮度调节。 |
|  | 触控特性 | 1、采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持五点或以上同时书写；手指或笔触摸书写； 2、触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动； 3、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，提供相关权威检测报告； 4、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，提供相关权威检测报告。 |
|  | 电视系统配置 | 1、设备内置有2路15瓦扬声器； 2、提供前置2路USB输入接口； 3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥4个多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45； 4、输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。 |
|  | 内置电脑 | 1、采用模块化可插拔电脑方案 2、酷睿I3（主频为双核四线程2.1GHz或以上），内存2G DDR3（或以上），硬盘500GB（或以上）； 3、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口， 设备前置面框处不少于1个电脑USB接口；具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上。 |
|  | 配套交互教学软件 | 1、能提供硬笔、毛笔、荧光笔、智能笔、激光笔、竹笔；支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写或擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写；支持智能识别三角形、矩形、圆、椭圆、梯形、菱形、平行四边形；支持标准模式、学科模式和桌面批注模式，三种模式可以无缝切换；桌面批注模式下，可在批注与Windows应用模式间快速切换，可支持批注、擦除、解屏操作；提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具；支持手写中文与英文自动识别；支持页面书写区域无限延申，成为没有边界的电子黑板； 2、白板软件及相关教学软件和交互智能平板必须是同一个厂家（提供《计算机软件著作权证书》和《软件产品登记证书》资质证明）。 |
|  | 备注： | 1、投标产品通过中国节能产品CQC认证，并且是最新一期“节能产品政府采购清单”中非电视设备类的产品(第十六期)，提供节能认证证书，节能产品政府采购清单对应页加盖厂家公章； 2、投标产品是最新一期“环境标志产品政府采购清单”中产品（第十四期），环境标志产品政府采购清单对应页加盖厂家公章； 3、设备通过《中国国家强制性产品认证证书》（交互式触摸一体机3C认证，非电视机类。）； 4、投标产品通过中国节能产品CQC认证； 5、投标产品生产企业经过ISO18001职业安全卫生管理系统标准认证； 6、投标产品须提供原厂针对本项目三年质保； 7、教学软件和交互智能平板必须是同一个厂家（提供《计算机软件著作权证书》和《软件产品登记证书》资质证明）； 8、移动授课软件和交互智能平板必须是同一个厂家（提供《计算机软件著作权证书》资质证明）； 9、集中控制软件须为同一个厂家。 |

质保期：验收合格后，不少于3年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：吴先生，电话：0572-2899059。

第十一标项：湖州市住房公积金管理中心

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速扫描仪 | 4 | 台 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

| 指标 | 技术规格要求 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 扫描方式 | ADF | 适应文档种类不同造成的不同需求 |
| 图像传感器 | 彩色CCDx2 | CCD是衡量扫描成像效果的一个指标 |
| 扫描速度（ADF） | 扫描速度：>=40ppm/80ipm (200dpi， 灰度/黑白/彩色)； >=30ppm/60ipm（ 300 dpi，灰度/黑白/彩色） | 集中扫描需要扫描仪提供高速的扫描能力，高速扫描能力也是体现扫描仪价值的一个重要指标 |
| 分辨率 | 光学分辨率>=600DPI | 光学分辨率是扫描仪扫描精度的重要指标 |
| 输出分辨率 | 50 — 600dpi (以1dpi增量进行变化，彩色24bit/灰度8bit/黑白1bit） | 可根据需要对图像分辨率进行设置 |
| 纸张大小 | ADF:最小： A8 (52x74mm)最大： A4(216×356mm) | 适应不同大小文档的扫描，加长扫描到3米有助于一些超长文件的数字化 |
| 纸张规格 | <=A4: 31 -- 209 g/ m2；>A4: 52 --209 g/ m2 ；支持2代身份证扫描 | 适应不同厚度和质地的纸张扫描。可以扫描2代身份证对简化操作步骤有帮助，可以减少复印的步骤 |
| ADF容量及特性 | 连续装载自动供纸，容量不小于50张； | ADF容量大在大量扫描时可以减少扫描批次， |
| 重张检测 | 超声波重张进纸检测功能 | 避免重张、漏扫的出现 |
| 接口 | USB 2.0 | 接口标准简单适合通用PC连接，使图像和PC间能高速传输 |
| 扫描仪驱动 | 标准TWAIN和ISIS驱动 | 适应各种开发需求 |
| 环保性兼容 | Energy Star® 和 RoHS | 节约能源，保护环境 |
| 软件提供 | ABBYY方絮扫描识别软件 | 标准版全文识别处理软件 |
| 服务与质保 | 不少于3年质保期 | 提供原厂商针对本项目的授权及售后服务承诺。 |
|  |  | 提供3年服务。 |
|  |  | 交货期：合同签订后7个工作日 |

质保期：验收合格后，不少于3年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：董先生，电话：0572-2217517。

第十二标项：湖州市统计局

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体资源服务器 | 1 | 台 |  |

二、规格型号/基本功能/技术参数：

1、项目描述：

多资源服务器能够将视频会议内容进行录制、存档，并通过流媒体方式传送到桌面和会议室环境。用户可以由此节省大量通信成本，提高知识共享能力，并充分地利用利用信息资源。采用一体化硬件设计，2U机身,可录制本地单点会议、点对点会议和多点会议，多媒体资源服务器可实现对视频会议人物和会议共享内容的同步录制，支持1080P全高清分辨率，内置大容量存储空间。通过扩展升级，最大支持40方高清会议的同步录制，4000路用户同时在线点播，同时具备升级为云视频门户网站的能力，协助用户单位构建完善的知识管理体系。

2、参数：

| 功能需求 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌需求 | 须采用当前主流品牌，须与省级多媒体资源服务器无缝数字对接。 |
| 主机结构 | 必须是数字化设备，采用专用一体化硬件设计，并非安装在PC或服务器上的软件产品，产品可以直接安装在19英寸标准机架内。 |
| 操作系统 | 嵌入式操作系统，非Windows平台 |
| 可靠性 | 支持7×24小时开机长期运行 |
| 通信协议 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP标准协议 |
| 兼容性 | 要求能够通过市局原有会议管控系统直接管理、调取本系统录播资源，并且与市局系统无缝兼容 |
| 网络接口 | 提供2个10/100/1000自适应以太网口 |
| 视频协议 | 支持多种图像编解码协议，包括ITU-T H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile；支持上述视频协议的混合使用 |
| 图像格式 | 支持多种图像格式，包括QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P |
| 音频协议 | 支持G.711A、G.711U、G.719、G.722、G.728等协议，支持使用多种不同音频编解码协议的终端信号的转换和混音。 |
| 速率 | 在128Kbps至4Mbps范围内可调 |
| 录制模式 | 支持终端单点、点对点、多点会议录制模式 |
| 双流录制 | 支持H.239和BFCP协议，可以对会议的双视频流进行同步录像 |
| 加密 | 支持硬件H.235 AES加密协议 |
| 会议直播 | 支持高清直播和点播方式，并且直播时延小于3秒 |
| 内容回放 | 支持用户通过PC、MAC、IOS和Android设备上的浏览器进行视频直播和视频点播，支持通过标准终端回放会议内容 |
| 容量需求 | 本次采购容量不少于2T的硬盘空间，同时支持5路会议录制，通过扩展升级，可最大支持40方录制，不低于4000路并发点播回放路数，支持至少4×2TB的硬盘空间。 |
| 扩展能力 | 最大支持扩展至40路会议录制；具备升级为可定制化视频门户网站的能力，可集成会议系统、业务系统、在线测评系统等多种功能模块。升级后，支持用户自主上传视频、文档等资料，并能够对各类媒体资源统一管理发布，协助用户单位构建完善的知识管理体系；支持不同权限用户下载、在线观看不同的内容，最大满足4000路用户同时在线点播， |
| 证书 | 产品通过国家3C认证，并提供3C认证证书复印件 产品通过工信部电信入网许可，并提供电信入网许可证书复印件 |

质保期：验收合格后，不少于3年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后10个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：苏女士，电话：0572-2398061。

## 二、对采购设备的要求

1、必须符合询价采购文件要求的规格配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格正品；必须是现货、全新、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

3、采购设备（货物）质量按最新颁发的国家标准执行。国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

## 三、对供应商的要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

（1）能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

（2）投标保证金（第二标项：人民币4000元整）已提交，其它标项除外。

2、必须实质性响应询价采购文件规定的条款。

3、各被询价供应商对询价采购文件内容有疑义的，自收到询价采购文件之时起1天内以书面形式（含传真）告知集中采购机构，逾期视同完全理解和接受，由此而产生的后果由被询价供应商负责。

4、各供应商应根据询价采购文件所列采购设备和要求进行报价（以人民币计算）。

5、各供应商应按询价文件规定的格式填写，其中在《货物(设备)报价一览表》上填写设备（零部件）的品牌、规格型号/技术参数、产地、单价、合价和总价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

6、货物(设备)报价一览表上的价格应包括合同条款上所列的各项内容和材料、安装调试、验收合格、一切税费和保险的全部费用，应为履行合同的最终价格（采购人特别说明的除外）。其市场风险由供应商承担，结算时，不得以任何理由调高价格。

7、询价文件需单独密封，装订成册（请不要活页装订,否则由此引起的后果由投标人自负）；报价函、货物(设备)报价一览表及法定代表人授权书必须由被询价供应商法定代表人签字并加盖供应商单位印章，否则报价无效。

## 四、对询价采购文件的审查和响应性的确定

1、询价后，询价小组人员将审查报价函和货物(设备)报价一览表是否完整、与询价采购文件要求是否一致，有无计算上的错误，是否有效签署盖章。

2、对于报价函和货物(设备)报价一览表中的细微偏差，询价小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何被询价供应商的相对排序。

3、在对报价函和货物(设备)报价一览表详细评估之前，询价小组要审查是否实质上响应了询价采购文件的要求。实质上响应的报价函和报价一览表应该是与询价采购文件要求的全部条款、条件相符，且没有重大偏离。询价小组只根据被询价供应商提交的报价文件本身来决定其响应性，而不寻求外部的证据。

4、如果报价函和货物(设备)报价一览表实质上没有响应询价采购文件的要求，其报价函和货物(设备)报价一览表将被拒绝，被询价供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的报价。在货物(设备)报价一览表中如遇单价与总价不相符时，以单价为准；单价计算结果汇总大于总价的以总价为准；只有询价小组一致认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准；大写与小写不一致时，以大写为准。所有报价自询价截止时间起一律不得变更。

如果报价函和货物(设备)报价一览表不一致时，以货物(设备)报价一览表为准。如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

4.1  报价函和货物(设备)报价一览表与询价采购文件内容要求有重大偏离的；

4.2  超出经营范围报价或不符合供应商资格条件的；

4.3  报价函和货物(设备)报价一览表无法定代表人签字和未加盖被询价供应商公章的；

4.4  缺项漏项不能满足询价采购文件要求的；

4.5  其报价有两个或两个以上的解释的；

4.6  被询价供应商的报价均超出采购人的批准预算，采购人不能支付的；

4.7  被询价供应商的供货时间不能实质性响应询价文件要求，采购人不能接受的；

4.8  其他按询价文件和法律法规可作无效投标的情况。

5、成交办法和标准

5.1  本次询价采购在被询价供应商实质性响应询价采购文件的前提下，每个标项以最低报价者为成交供应商。如果出现二个或二个以上相同最低报价的，由询价小组根据供应商财务、技术、供货能力及信誉等选定成交供应商。

5.2  凡询价文件所列产品型号停产或市场断货，成交方所供的产品经询价小组认定后，可在不改变品牌、型号、档次、基本功能等前提下，提供相应配置或高于原配置的产品，同时须提供生产制造商的证明文书（原件），证明所提供的询价产品为询价文件中要求型号产品的升级换代产品；

5.3  报价仍以询价文件写明的配置为依据。

集中采购代理机构在规定时间内将成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。

## 五、成交通知

1、 在询价有效期内，招标采购单位可以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可以传真、信函的形式，但需要以书面确认，领取成交通知书前须完成以下事项：

1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取成交通知书。

1.2根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟成交供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向成交供应商发出成交通知书。

2、成交通知书为双方签订合同的依据；

## 六、成交后需接受下列条件

1、成交方需在3个工作日内与采购人签订合同，合同签订后15个工作日内交货并安装调。

交货地点为:  各标项采购人指定地点。

2、付款方式：验收合格后一次性付清。

3、成交供应商对设备故障的售后服务请求，必须在2小时内作出响应，一般故障四小时内修复或更换。

4、成交供应商与采购人签订合同的内容不得改变询价采购文件中的主要条款和实质性内容，合同签订后七天内须将合同副本分别送集中采购机构和同级财政部门备案。成交供应商在签订合同时须向招标采购单位提交成交金额百分之十的履约保证金，履约完毕货款结清（分期付款的在第一次货款支付）后10天内无息退还。

5、成交供应商接到成交通知书后不履行询价采购文件内容，按《中华人民共和国政府采购法》等有关规定承担法律责任。

# 第三章  采购合同

湖州市                 设备询价采购

合

样   本

同

书

询价文件编号：HZXJ2014-18

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

二○一四年   月   日

政府采购合同书

甲方：

乙方：

根据湖州市公共资源交易中心政府采购分中心编号为HZXJ2014-18采购文件及《成交通知书》，甲乙双方经协商，特订立本合同：

第一条：合同货物与金额

| 序 号 | 设 备 名 称 | 品 牌 型 号 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |

货物总价（人民币大写）：

以上合同金额包括运输、安装调试、税金、保险等交付使用前的一切费用。

第二条：乙方保证所供商品（包括商品部件、配件）是2012年6月后生产的符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次询价采购文件中采购货物要求所规定的规格型号/技术参数和质量要求。

第三条：交货时间、地点

1. 交货时间:乙方应在合同签订后   个工作日内将合同货物运至甲方指定地点进行安装调试，并向甲方提供产品合格证等相关的资料和配件。如遇特殊情况采购方要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得成交供应商的同意，否则应承担由此给成交供应商造成的损失。

2. 交货地点:根据甲方实际要求确定。

第四条：验收

乙方将所供货物(设备)送达甲方指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方负责验收。甲方可聘请相关部门或技术人员参加。

第五条：货款支付：验收合格后一次性付清。

第六条：售后服务

售后服务按国家质量监督检验检疫总局、国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的按厂商规定执行。国家和地方标准低于厂方标准的按厂方标准执行。

合同货物（设备）保修期自甲方验收合格并签字盖章之日开始计算。合同货物出现故障的，乙方必须在   小时内现场响应，一般故障四小时内修复或更换。保修期后若需更换配件等，其费用由供需双方自行协商。

第七条：乙方承担合同货物（设备）供货、安装调试及交付甲方使用前的一切费用（包括不可预见费用）和市场风险。

其他约定（如无其他约定内容应注明“无”）

第八条：违约责任

由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同货物，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之五承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

乙方按合同要求将货物(设备)送达甲方安装调试验收合格后，由于甲方原因（除不可抗力外）无故拒签《湖州市政府采购项目验收及资金结算单》，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物(设备)金额的千分之五的滞纳金。如遇特殊情况采购方要求推迟供货或验收的，必须事先征得成交供应商的同意，否则应承担由此给成交供应商造成的损失。

第九条：争议的解决

1. 因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是终局的，甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，分别报湖州市公共资源交易中心政府采购分中心和同级人民政府财政部门备案。

2. 双方无法解决合同争议的，由湖州市仲裁委员会仲裁。

第十条：合同的文本及生效。

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，湖州市（区）政府采购办一份，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心一份。

2. 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即生效。

3. 本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能违背询价采购文件的实质性内容和政府采购法的相关规定。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人                    法定代表人

或其授权代理人（签字）：       或其授权代理人（签字）：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

签约时间：                    签约地点：

# 第四章  报价文件格式组成

1.法定代表人身份证明书

（姓名）是                 （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商全称：                  （盖章）

法定代表人：               （签名、盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的

（姓名）为我单位正式职工，以本单位的名义参加湖州市公共资源交易中心政府采购分中心的湖州市质量技术监督局等单位网络准入管理系统等采购项目（项目编号：HZXJ2014-18）第    标项的询价活动。授权代理人在商务、技术、价格及合同条款中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                 （签字）

身份证号码：

职务：

供应商全称：                 （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

—————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

3.报 价 函

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心：

贵单位HZXJ2014-18询价采购文件（包括补充文件，如有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加报价。

我公司决定无保留地接受询价采购文件所有条款和报价文件所有承诺，按经济合同履行全部责任。

第一标项     按人民币（大写）              （￥      元）

第二标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第三标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第四标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第五标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第六标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第七标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第八标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第九标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第十标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第十一标项   按人民币（大写）               （￥      元）

第十二标项   按人民币（大写）               （￥      元）

的报价参加询价。

一旦我公司成交，保证在签订合同后    天内完成全部供货、安装和调试，并交付使用。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

授权代理人（签字）

法定代表人（签字）

被询价供应商（盖章）

年   月   日

4. 货物（设备）报价一览表

编号：HZXJ2014-18                        第  标项

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计价 | 供货期 | 质保期 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 个工作日内 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 (人民币大写) |  | ￥ |

注：选择多个标项报价的请另按此表格式填写。

被询价供应商（盖章）：

法人代表人或其授权代理人签名：

年   月   日

5.技术规格偏离表

被询价供应商全称（加盖公章）：      询价文件编号: HZXJ2014-18

第  标项

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有产品升级换代的原因而引起的设备变更，请在偏离表上注明。

被询价供应商（盖章）：

法人代表人或其授权代理人签名：

年   月   日

注：1、投标人须如实填写《技术规格偏离表》，招标规格与投标规格须一一对应,未按要求填写的，作无效标处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

6.经有关部门年检通过的企业营业执照副本、税务登记证及社会保险登记证副本（复印件加盖公章一份）；

7.提供检察机关出具的有效期内的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件；

8. 投标保证金收据复印件一份（第二标项：人民币4000元整），其它标项除外。