湖州师范学院现代教育技术中心网络电视台信息发布系统平台项目谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院现代教育技术中心网络电视台信息发布系统平台项目（预算4.7万）

2、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八百里流媒体服务器系统 | 500并发量 ①跨平台终端观看。800里流媒体服务器通过RTMFP协议，使用Flash player 10.1 以上版本，只需浏览器进行客户端点播观看。 支持几乎所有的网络观看平台包括Windows, MacOS, iOS, Android和Air. 最大化的覆盖观看客户群。 ②直播节省带宽、提高并发量。HTTP串流和P2P串流结合，在保证最大可能的覆盖观众的同时，有效的降低服务器的带宽使用和CPU内存使用，显著提高在同等配置的服务器和带宽下的并发直播数。利用Flash player 10.1以上提供的P2P覆盖网络，相互共享数据，从而达到节省服务器带宽的目的。HTTP串流协议用于提供初始的视频内容数据，以及当P2P覆盖网络不足以提供给某个播放端足够的数据时进行补充。 ③良好的观看体验。Flash P2P无需安装额外的插件，直接使用浏览器即可实现视频的播放。自动检测观看者平台自适应使用不同的协议进行播放，桌面平台使用Flash player 10.1或以上用于播放视频，iOS平台使用HTTP Live Streaming（HLS）用于播放视频，几乎兼容市面上所有用户观看客户端。 ④支持多种视频格式。AVI, MP3, VOB, F4V, RM, RMVB, FLV, MP4, WMV等常用格式都支持。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 单路直播编码器 | ① 支持导入的流媒体源：视频采集卡（网络摄像头，PCI, PCI-E视频采集卡，虚拟摄像头及虚拟声卡） 视频文件 (支持几乎所有的视频格式) 屏幕抓取 (screen scraping, full window capture, window capture, 9158Capture,UscreenCapture,VJD Virtual Video Device, VJD Virtual Video Device (InProcess) ② 输出流：输出编码:H.264/AAC / 输出协议: RTMPProtocol 所支持的H.264 Profile:Baseline Profile, Main Profile and High Profile. 所支持的图像文件格式: JPG,PNG and GIF. / 纯音乐输出: 支持纯音频输出。 ③ 系统需求：操作系统: Windows 7, Windows Vista,Windows XP, and Windows 2000. | 台 | 1 |  |
| 3 | 信息发布平台和移动客户端 | 定制开发 系统功能：系统分为后台管理端、PC客户端、手机客户端。 ①后台客户端提供新闻信息生成、投票活动的生成、大讲堂发票验票，及其他各种辅助管理功能。 ②PC客户端可浏览网络电视台各种信息、点播视频。 ③手机客户端除提供PC客户端同样具有的信息浏览、视频点播功能外，还提供了推送消息接收、固定号码查询、胡瑗大讲堂抢票、互动交流、活动投票等功能。 •信息发布：发布的信息有文本、图片、视频、音频等多种形式。信息可以按类别进行发布，便于用户查找自己需要的信息。 •推送消息接收：由后台推送的各种通知信息能实时地被接收；后台能给指定用户点对点发送消息。 •胡瑗大讲堂抢票：提供用户在手机端直接预约胡瑗大讲堂门票的功能。 •活动投票：可以发起投票活动，用户通过客户端进行投票。 •互动交流：提供用户和管理员之间信息交流。 | 套 | 1 |  |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、投标代表法人委托书及身份证原件（复印件）；

5、售后服务承诺书；

三、投标文件递交、开标时间：2014年5月27日上午9:30开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、付款方式

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

五、完工时间和质量保修期

1、交货期限为： 2014年6月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年5月19日